UCHWAŁA  Nr  XXV/164/05

Rady  Gminy Olszewo-Borki

z dnia  28 grudnia 2005 roku

w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Na podstawie art. 19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne  (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1504 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa  Mazowieckiego i przez Wojewodę Mazowieckiego uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla  obszaru  gminy Olszewo-Borki, w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr  inż. Stefan Prusik

|  | Nr arch. 1204816 |
| --- | --- |
|  | Prac. PTC |
|  | Poz. umowy |
|  | Str. 1 / 70 |
|  | SYMBOL |  |
|  | P - 1471 | POZ. WOI |  |
|  | INWESTYCJA: |  |  |
|  | STADIUM: |  |  |
|  | CZĘŚĆ: |  |  |
|  |  | OBIEKT: |  |
|  |  | PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLSZEWO-BORKI |  |
|  | TOM |  |  |
|  | Biuro projektów oświadcza, że niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. |  |
|  | PROJEKTANCI | mgr inż. Jadwiga Bruździak |  |  |
|  |  | inż. Artur Gralewski |  |  |
|  |  | mgr inż. Kazimierz Grzebuła |  |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jerzy Kiczko |  |  |
|  | GŁÓWNY PROJEKTANT | mgr inż. Jerzy Kiczko |  |  |
|  | KIEROWNIK PRACOWNI | mgr inż. Magda Bober |  |  |
|  | DYREKTOR BIURA PROJEKT. | mgr inż. Marian Czarkowski |  |  |
|  | WARSZAWA | kwiecień 2005r. |  |
|  | PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ ZASTRZEŻONE. Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "ENERGOPROJEKT-WARSZAWA" S.A. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. |  |

SPIS TREŚCI

L.p.                                                            Zawartość                                                 Nr strony

| 1. | Wstęp | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ogólna charakterystyka Gminy | 6 |
|  | 2.1. Charakterystyka gminy Olszewo-Borki | 6 |
|  | 2.2. Ludność | 8 |
|  | 2.3.Powierzchnia i struktura użytkowania gruntów | 10 |
|  | 2.4. Gospodarka gminy - produkcja rolna | 10 |
|  | 2.5. Budownictwo i zasoby mieszkaniowe | 11 |
|  | 2.6. Użyteczność publiczna | 13 |
|  | 2.7. Zamierzenia rozwojowe oraz potencjalne tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej na obszarze Gminy Olszewo-Borki | 16 |
|  | 2.8. Warunki klimatyczne | 19 |
| 3. | Charakterystyka stanu zaopatrzenia ludności w ciepło w gminie | 21 |
|  | 3.1. Zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej | 21 |
| 4. | Wpływ przedsięwzięć termomodernizacyjnych na zapotrzebowanie ciepła | 26 |
| 5. | Prognoza zapotrzebowania ciepła do 2020r. | 28 |
|  | 5.1. Prognoza potrzeb cieplnych | 28 |
|  | 5.2. Prognozowane zapotrzebowanie mocy cieplnej. | 29 |
|  | 5.3. Pokrycie potrzeb cieplnych gminy w okresie do 2020r. | 31 |
| 6. | Porównawcza ocena kosztów ogrzewania | 34 |
| 7. | Prognoza zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń. | 37 |
| 8. | Założenia do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną. | 39 |
|  | 8.1. Istniejący system elektroenergetyczny. | 39 |
|  | 8.2. Prognoza zapotrzebowania na energię i moc elektryczną w okresie do 2020r. | 39 |
|  | 8.2.1. Obecne zużycie energii elektrycznej. | 39 |
|  | 8.2.2.Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej. | 40 |
|  | 8.2.3.Prognoza zużycia energii elektrycznej w 2010r i w 2020r. | 41 |
|  | 8.3. Modernizacja i rozbudowa systemu elektroenergetycznego. | 43 |
| 9. | Założenia do planu zaopatrzenia w gaz Gminy Olszewo-Borki. | 49 |
|  | 9.1. Stan istniejący. | 49 |
|  | 9.2. Rozwój systemu gazowego Gminy Olszewo-Borki. | 50 |
|  | 9.3. Prognoza zapotrzebowania gazu. | 52 |
| 10. | Odnawialne źródła ciepła. | 56 |
| 11. | Współpraca z innymi gminami. | 62 |
| 12. | Główne cele i zasady polityki energetycznej w gminie i jej podstawy prawne. | 64 |
| 13. | Podsumowanie i wnioski. | 66 |

##### SPIS  RYSUNKÓW

|  |  | Nr arch. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Schemat sieci 15 kV na terenie Gminy Olszewo-Borki. (rys. dostarczony przez Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. – Rejon Energetyczny Ostrołęka) | 1204817 |
| 2. | Schemat projektowanej trasy gazociągu do miejscowości Olszewo-Borki. | 1204818 |

1.  WSTĘP

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy  P-1471 zawartej z Gminą Olszewo-Borki. Opracowanie zawiera „ Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Wymagania i zakres w/w opracowania zostały określone w umowie w oparciu o ustawę „Prawo Energetyczne”

Dz. Ustaw RP Nr 53 z 4.6.97 r. i Dz. U. RP Nr 106 z dn. 17.8.98 r.

Dla „Założeń....” zakres ten został określony w Art. 19 następująco:

1. Ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych przez odbiorców i użytkowników.

3. Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, oraz zagospodarowania ciepła odpadowego.

4. Zakres współpracy z innymi gminami.

Tematem opracowania jest określenie prognozy potrzeb energetycznych, oraz przedstawienie możliwości i kierunków dla  racjonalnego ich pokrycia przy wykorzystaniu paliw ekologicznych jak gaz, olej, energia elektryczna z uwzględnieniem zastępowania uciążliwych źródeł ciepła na paliwa stałe jak np. piece, kotłownie indywidualne węglowe.

Uwzględnia się również rozwój wykorzystania energii odnawialnych w zakresie wynikającym z warunków lokalnych.

Wysokie koszty energii cieplnej powodują konieczność działań modernizacyjnych w tym zakresie, a więc termorenowacji budynków, modernizacji instalacji wewnętrznych oraz sposobów zaopatrzenia w ciepło. Pomocna dla działań  uzasadnionych w audytach energetycznych może być ustawa termorenowacyjna, ułatwiająca dostęp do kredytów preferencyjnych na inwestycje w tym zakresie.

Również w zużyciu energii elektrycznej i gazu racjonalizuje się zużycie przez stosowanie nowoczesnych sprawniejszych odbiorników, kotłów, kuchni, piecyków kąpielowych, oświetlenia, urządzeń gospodarstwa domowego itp.

Względy ekologiczne i ekonomiczne skłaniają do ograniczenia zużycia węgla w szczególności z rozproszonych źródeł ciepła i pieców, które nie mają możliwości oczyszczania spalin i są źródłem uciążliwej tzw. niskiej emisji, ograniczenie to może zostać zrealizowane przez zastąpienie obecnych źródeł węglowych paliwami ekologicznymi lub przez nowoczesne kotły węglowe, ale o znacznie wyższej sprawności spalania.

Doprowadzenie do niektórych miejscowości na terenie gminy Olszewo - Borki gazu ziemnego stworzyłoby  warunki dla stopniowej likwidacji źródeł węglowych oraz pozwoliłoby na zastąpienie gazu płynnego i oleju opałowego w kotłowniach indywidualnych gazem przewodowym, który jest tańszym paliwem.

Charakterystyka gminy i jej zamierzeń rozwojowych została przyjęta na podstawie materiałów otrzymanych od Urzędu Gminy jak np.: „ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszewo-Borki cz. I i II” opracowanie 2002r. ,

„ Strategia Rozwoju Gminy Olszewo-Borki ” 1999r. Dane charakteryzujące istniejące systemy energetyczne otrzymano od Zakładu Energetycznego Warszawa - Teren S.A. i Rejonu Gazowniczego  w Ostrołęce, wykorzystano również materiały  innych odbiorców oraz informacje Urzędu Gminnego. Uzyskane dane posłużyły do określenia charakterystyki obecnego stanu gospodarki energetycznej, jej potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz dla określenia prognoz rozwojowych Gminy w okresie do 2020 r.

Podstawowym celem wykonania przedmiotowych „ Założeń .....” jest określenie prognozy potrzeb energetycznych w okresie do 2010r. i do 2020r. oraz możliwości i kierunków ich racjonalnego pokrycia  przy wykorzystaniu paliw ekologicznych, energii odnawialnej przy zapewnieniu tzw. zrównoważonego rozwoju tzn. z uwzględnieniem warunków poprawy ochrony środowiska, w szczególności jakości powietrza.

Posiadanie przez Gminę Założeń energetycznych jest niezbędne  z uwagi na wymagania ustawy Prawo Energetyczne między innymi dotyczące realizacji i finansowania budowy, i rozbudowy sieci energetycznych ( sieci elektryczne i gazowe ) oraz opłat za przyłączenie do sieci  - Art.7 Ustawy.

Ponadto „ Założenia ... ” są potrzebne w wypadku starań o środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację i rozwój systemów energetycznych, sposobów ogrzewania, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska itp.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY.

2.1. Charakterystyka gminy Olszewo-Borki.

Gmina Olszewo-Borki położona jest w zachodnio-środkowej części powiatu ostrołęckiego nad rzeką Narwią i Omulew.

Powierzchnia gminy w jej granicach administracyjnych wynosi 196 km² co stanowi ok. 9,3 % ogólnej powierzchni powiatu, obecnie zamieszkuje ją  ok. 9,2 tys. mieszkańców

( zameldowanych na pobyt stały).

W powiecie ostrołęckim gmina graniczy z  gminami: Rzekuń, Baranowo, Goworowo, Lelis, i m. Ostrołęka, a w powiecie makowskim z gminą Sypniewo, Młynarze i Krasnosielc.

Ma dogodne położenie komunikacyjne, przez jej tereny  przebiega droga krajowa nr 61 z Warszawy do Augustowa i trasa nr 53 z Ostrołęki do Olsztyna.

Teren gminy leży  w strefie krajobrazu chronionego tzw. „Zielonych Płuc Polski”, który tworzą obszary leśne puszczy Zielonej i Białej.

Władze administracyjne gminy mają swoją siedzibę na terenie miejscowości Olszewo - Borki.

Gmina ma charakter rolniczy, główne jej funkcje to mieszkalnictwo oraz gospodarka rolna. Brak przemysłu ma zdecydowany wpływ na czystość środowiska naturalnego.

Rys. Powiat ostrołęcki - położenie gminy

2.2 Ludność

Gmina Olszewo-Borki charakteryzuje się rozproszeniem osadniczym, w jej granicach istnieje 38 miejscowości, które należą do 37 sołectw.

Tereny gminy zamieszkuje 9189 osób, gęstość zaludnienia wynosi 47 osób/km². Około 67,1 % ludności mieszka we wsiach  o zaludnieniu ponad  200 mieszkańców.

Do największych pod względem zaludnienia należą miejscowości: ośrodek gminny Olszewo-Borki liczący 1699osób, Nowa Wieś - 745, Zabrodzie - 653 i  Antonie - 594.

Struktura wieku i płci ludności charakteryzuje się :

- wysokim udziałem grup wieku przedprodukcyjnego ( ok.30 % )

- 57 % udziałem  grup wieku produkcyjnego

- wysokim udziałem młodszych roczników (18 - 44 lata) w wieku  produkcyjnym (ok. 42 %)

Poniżej  podano jak kształtowała się liczba ludności w minionych latach.

| Rok | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 7919 | 8001 | 8007 | 8246 | 8353 | 8466 | 8556 | 8674 | 8758*) | 9189 |

*) dane wg Urzędu Statystycznego w Warszawie ze spisu powszechnego w 2002r.

W przedstawionym okresie liczba mieszkańców gminy ulegała zmianie, z tendencjami rosnącymi. Było to spowodowane wynikiem migracji ludzi oraz dodatnim choć malejącym poziomem przyrostu naturalnego. Gmina jest terenem napływowym. Pod względem zaludnienia należy do większych,  zajmując 4 miejsce spośród 10 gmin  w powiecie ostrołęckim.

Na podstawie analizy przyrostu ilości ludności zamieszkującej gminę w latach ubiegłych oraz z informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy, w okresie perspektywicznym do 2020r. przewiduje  się zwiększenia liczby mieszkańców do 11,0 tys. w wariancie stabilizacji i 11,6 tys. w wariancie rozwoju.

Poniżej w tabeli podano rozmieszczenie ludności w poszczególnych obszarach osadniczych wg danych  Urzędu Gminy.

| Sołectwo (miejscowość) | Liczba ludności (zameldowanej na pobyt stały.) |
| --- | --- |
| Antonie | 594 |
| Białobrzeg Bliższy | 238 |
| Białobrzeg Dalszy | 118 |
| Chojniki | 235 |
| Dobrołęka | 190 |
| Drężewo | 296 |
| Działyń | 88 |
| Grabnik | 189 |
| Grabowo | 174 |
| Grabówek | 243 |
| Kordowo | 265 |
| Kruki | 272 |
| Łazy-Siarki | 282 |
| Mostowo | 131 |
| Mostówek | 58 |
| Nakły | 251 |
| Nowa Wieś | 745 |
| Nożewo | 189 |
| Olszewo-Borki | 1699 |
| Przystań | 103 |
| Rataje | 141 |
| Rżaniec | 392 |
| Stepna-Michałki | 139 |
| Stepna-Stara | 151 |
| Siarki | 39 |
| Wyszel | 119 |
| Zabiele Piliki | 161 |
| Zabiele Wielkie | 181 |
| Zabrodzie | 653 |
| Żebry Chudek | 188 |
| Żebry Ostrowy | 97 |
| Żebry Perosy | 92 |
| Żebry Sławki | 75 |
| Żebry Stara Wieś | 94 |
| Żebry Wierzchlas | 113 |
| Żebry Żabin | 41 |
| Żerań Duży | 39 |
| Żerań Mały | 115 |
| Ogółem Stan na 31.12.2004r. | 9189 |

2.3. Powierzchnia i struktura użytkowania gruntów.

Powierzchnia gminy wynosi ok.19.600 ha. Znaczną część obszaru stanowią użytki rolne, które zajmują 9513,13 ha tj. 48,5% ogólnej powierzchni, w tym na grunty orne przypada 4544,92 ha tj. 47,8%. Użytki zielone z typową roślinnością zajmują w gminie ogółem  4968,2 ha, w tym łąki -3006,56 ha i pastwiska – 1951,4 ha. Udział użytków zielonych w ogólnej powierzchni gminy wynosił ok.25,3%. Lasy i grunty leśne zajmują ogółem 9.566 ha tj. ok. 48,8% obszaru gminy. Największe kompleksy leśne występują w środkowej i zachodniej części gminy.

2.4. Gospodarka gminy - produkcja rolna.

Główne funkcje gminy to produkcja rolna,  produkcja zwierzęca (przeważa chów bydła mlecznego), mieszkalnictwo, oraz obsługa  ludności i rolnictwa. Ogólna liczba gospodarstw wynosi 1288 o łącznej powierzchni ok.13500 ha, w tym 852 to gospodarstwa prowadzące wyłącznie działalność rolniczą. Średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego to 6,9 ha. W gminie przeważają gospodarstwa małe, o powierzchni 5 (15 ha tj. ok. 56%, gospodarstwa  15 ha i ponad stanowią  ok.17% ogólnej liczby gospodarstw.

Ogólna powierzchnia gruntów ornych w gminie wynosi ok. 4,55 tys. ha. W strukturze upraw dominują zboża – 75,5% w użytkach rolnych, powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych to ok. 2,42 tys. ha.

W zakresie działalności gospodarczej na terenie gminy występuje ponad 500 podmiotów  gospodarczych, najwięcej zarejestrowano w sekcji handlu i napraw. Funkcjonuje ok.150 punktów sprzedaży, ok.90 jednostek przetwórstwa przemysłowego,  ok. 55 podmiotów jest w sekcji budownictwa oraz ok. 40 w transporcie  i łączności oraz inne.

Na podstawie danych statystycznych liczba istniejących podmiotów wykazuje tendencje wzrostowe, co wskazuje na poza rolniczy rozwój gminy.

Ważną rolę odgrywają zakłady spożywcze do których należą: ciastkarnie,  piekarnie,  zakłady makaronów,  zakłady młynarskie i  zakłady mięsne. Największym zakładem na terenie gminy jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Nowej Wsi oraz Zakład „Silikaty Ostrołęka” Sp. z o. o. w Grabowie. Na obszarze gminy znajduje się kilka zakładów prowadzących usługi tartaczne, produkujących meble, oraz szereg zajmujących się obróbką i przetwórstwem drewna. W branży lekkiej działają zakłady odzieżowe w Antoniach i tapicerski w Olszewie-Borkach.

Najwięcej podmiotów usługowo-przetwórczych jest zlokalizowanych w miejscowości Olszewo-Borki i Nowa Wieś, w pozostałych występuje znacznie mniej jednostek, głównie skoncentrowanych w rejonie miasta Ostrołęka.

2.5. Budownictwo i zasoby mieszkaniowe.

Sieć osadnicza na terenie gminy Olszewo-Borki charakteryzuje  się rozproszeniem,  stanowią ją głównie siedliska rolnicze we wszystkich miejscowościach. Uzupełnieniem jest jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa występująca także we wszystkich jednostkach osadniczych na obszarze gminy.

Największe skupiska zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, mieszkaniowo – usługowej i produkcyjnej występują w miejscowościach: Olszewo-Borki, Zabrodzie, Nowa Wieś i Antonie. Zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (osiedlowa) dominuje w miejscowości Olszewo-Borki, Drężewo, Zabrodzie i Nowa Wieś . Zasoby mieszkaniowe wg danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002r. wynosiły 2208 budynków tj. 2236 mieszkań, w tym 2090 lokali zamieszkanych stale  o  powierzchni użytkowej ok. 203,1 tys. m². Stanowi to 93,5 % ogółu zasobów.

Stan techniczny budynków mieszkalnych zależny jest od wieku zabudowy i materiału  ścian  z jakiego zostały wykonane. Ponad 90% zasobów mieszkaniowych wybudowano po 1945 roku i znajduje się w dobrym stanie.

Mieszkania zamieszkane w budynkach wybudowanych w latach:

| Wyszczególnienie | przed 1918r. | 1918-1944r. | 1945-1970r. | 1971-1978r. | 1979-1988r. | 1989-2002r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość nowych mieszkań zamieszkanych | 15 | 78 | 600 | 312 | 403 | 681 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 | 956 | 4774 | 44947 | 28946 | 44758 | 81235 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 | 63,7 | 61,2 | 74,9 | 92,8 | 111,1 | 119,3 |

Ruch budowlany w gminie słabnie o czym świadczą liczby wydawanych corocznie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń budowlanych oraz dokonanych odbiorów budynków w ostatnich latach.

Mieszkań wybudowanych i  oddawanych średnio rocznie do użytku było:

w latach 1989 -1997r. ok.60 mieszk./rok, a w okresie1998 – 2002r. ok.35 mieszk./rok

Wg  danych ze Spisu Powszechnego (2002r.)w gminie Olszewo-Borki w  latach 2001-2002r. przybyło 75 mieszkań, a będących w budowie było 69  o łącznej powierzchni 15577 m2. Największy przyrost mieszkań wystąpił w : Antoniach, Drężewie, Olszewie - Borkach, Nowej Wsi, Zabrodziu i Krukach.

Na podstawie statystyki można stwierdzić, że korzystnie zmieniały się warunki mieszkaniowe w gminie. Wzrosła przeciętna średnia powierzchnia użytkowa  mieszkania i w 2002r. wynosiła 97,2 m², a powierzchnia  przypadająca  na 1 mieszkańca – 22,1 m² pu/1 mieszk. Mieszkania nowo budowane (od roku 2001) posiadają  przeciętną powierzchnię

ok.120-125 m², a liczba osób w mieszkaniu to średnio 4,2.

Poniżej w tabeli przedstawiono zasoby mieszkaniowe wg  Narodowego Spisu Powszechnego 2002r. w poszczególnych wsiach. Prezentowane dane świadczą o nasyceniu mieszkań w jednostkach osadniczych na terenie gminy.

| Sołectwo (miejscowość) | Budynki mieszkalne ogółem | Mieszkania ogółem (w tym zamieszkane) |
| --- | --- | --- |
| Antonie | 125 | 124 ( 118 ) |
| Białobrzeg Bliższy | 55 | 55 ( 51 ) |
| Białobrzeg Dalszy | 40 | 40 ( 32 ) |
| Chojniki | 47 | 47 ( 46 ) |
| Dobrołęka | 51 | 52 ( 45 ) |
| Drężewo | 68 | 70 ( 63 ) |
| Działyń | 21 | 21 ( 19 ) |
| Grabnik | 40 | 40 ( 39 ) |
| Grabowo | 37 | 39 ( 36 ) |
| Grabówek | 58 | 58 ( 55 ) |
| Kordowo | 52 | 52 ( 49 ) |
| Kruki | 60 | 60 ( 59 ) |
| Łazy-Siarki | 69 | 70 ( 63 ) |
| Mostowo | 31 | 31 ( 30 ) |
| Mostówek | 14 | 14 ( 12 ) |
| Nakły | 62 | 62 ( 57 ) |
| Nowa Wieś | 197 | 201 ( 194 ) |
| Nóżewo | 53 | 54 ( 46 ) |
| Olszewo-Borki | 409 | 413 ( 394 ) |
| Przystań | 35 | 35 ( 26 ) |
| Rataje | 35 | 35 ( 34 ) |
| Rżaniec | 88 | 90 ( 86 ) |
| Stepna-Michałki | 28 | 28 ( 25 ) |
| Stepna-Stara | 35 | 35 ( 33 ) |
| Siarki | 11 | 11 ( 9 ) |
| Wyszel | 27 | 27 ( 25 ) |
| Zabiele Piliki | 37 | 37 ( 35 ) |
| Zabiele Wielkie | 53 | 59 ( 52 ) |
| Zabrodzie | 165 | 167 ( 165 ) |
| Żebry Chudek | 44 | 48 ( 44 ) |
| Żebry Ostrowy | 28 | 28 ( 28 ) |
| Żebry Perosy | 21 | 21 ( 21 ) |
| Żebry Sławki | 15 | 15 ( 14 ) |
| Żebry Stara Wieś | 22 | 22 ( 22 ) |
| Żebry Wierzchlas | 25 | 25 ( 23 ) |
| Żebry Żabin | 11 | 11 ( 10 ) |
| Żerań Duży | 14 | 14 ( 11 ) |
| Żerań Mały | 25 | 25 (23 ) |
| Ogółem Stan 2002r. (wg Narodowego Spisu Powszechnego) | 2208 | 2236 ( 2091) |

  - Użyteczność publiczna

Budynek Urzędu Gminy znajduje się na terenie miejscowości Olszewo-Borki.  Usługi w ramach podstawowej ochrony zdrowia świadczą mieszkańcom funkcjonujące na terenie gminy ośrodki zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Zdrowie” w Olszewie-Borkach, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Medyk” w Nowej Wsi, oraz specjalistyczne, prywatne praktyki lekarskie. Pomoc społeczną prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  miejscowości Olszewo-Borki.

W zakresie oświaty i wychowania na terenie gminy występują następujące jednostki:

- szkoły podstawowe w miejscowościach: Olszewo-Borki, Antonie, Grabówek, Zabiele Wielkie, Przystań, Łazy i Nowa Wieś

- niepubliczna szkoła podstawowa w Rżańcu

- gimnazja  w Olszewie i Nowej Wsi

- przedszkola samorządowe w Olszewie-Borkach i Nowej Wsi, oraz placówki wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych  w wyżej wymienionych miejscowościach

- Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach i jej filie w Nowej Wsi  i Rżańcu

Na obszarze gminy działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w siedmiu miejscowościach.

Poniżej, na mapie przedstawiono rozmieszczenie ludności, wyposażenie w usługi oraz zaznaczono  miejscowości o największym przyroście mieszkań w ostatnich latach na terenie gminy  Olszewo-Borki.

Rys. Mapa Gminy

  - Zamierzenia rozwojowe oraz potencjalne, prognozowane tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej na obszarze Gminy Olszewo-Borki.

Rozwój mieszkalnictwa w gminie jest uzależniony od rozwoju demograficznego i poprawy standardów zamieszkania, które są wyznacznikiem potrzeb w zakresie mieszkalnictwa i usług oraz sytuacji ekonomicznej ludności jak również krajowych systemów finansowania budownictwa.

Brak jest odpowiedniej bazy dla rozwoju działalności kulturalnej i sportowej.

W 1999r. opracowana została „Strategia rozwoju Gminy Olszewo-Borki na lata 2000-2010r.”, a kierunki rozwoju przestrzennego Gminy zostały określone w „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – cz. I,II ” wykonanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego w Warszawie Oddział Terenowy w Ciechanowie w 2002r. Obecnie wykonywany jest Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

W wyżej wymienionym studium  wyodrębniono strefy funkcjonalno-przestrzenne:

- Strefa A – rozwoju funkcji osadniczo - usługowych  i produkcyjnych – bezpośrednie sąsiedztwo miasta Ostrołęki, zainwestowanie i tendencje rozwojowe oraz dogodne położenie w stosunku do układu komunikacji drogowej i kolejowej

- Strefa B – rozwój funkcji rekreacyjnej i ochrony walorów przyrodniczych – obejmuje obszar doliny rzeki Omulwi z dużymi kompleksami leśnymi

- Strefa C – rozwoju funkcji rolno-leśnych – tereny o najwyższym potencjale rolniczej przestrzeni produkcyjnej, duże kompleksy leśne i planowane dolesienia.

We wszystkich jednostkach osadniczych przewidziana jest realizacja zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej na wolnych działkach w ciągu istniejącej zabudowy o analogicznej funkcji.

Największe rezerwy terenów budowlanych posiadają miejscowości : Olszewo-Borki, Antonie, Drężewo, Kruki, i Zabrodzie położone w zasięgu oddziaływania miasta Ostrołęki oraz Nowa Wieś i te jednostki osadnicze mają najwyższy udział w zabudowie mieszkaniowej. Przewidywany jest tu rozwój i realizacja głównie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych dla środowiska, a niezbędnych dla ludności w obrębie wsi. Obecnie budowane jest  gimnazjum w Olszewie – Borkach, którego oddanie do użytku przewiduje się w 2006 roku.

- Tereny pod zabudowę przemysłowo-handlową  to działki położone wzdłuż trasy warszawskiej i olsztyńskiej przeznaczone pod inwestycje  dla firm i przedsiębiorstw prywatnych. Do lokalizacji zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz małych przetwórni występują korzystne warunki bezpośrednio w gospodarstwach rolnych.

- Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, wyodrębniono w rejonie wsi: Żerań Mały i Żerań Duży położone w dolinie Narwi oraz wzdłuż rzeki Omulwi w obrębie miejscowości  Kruki, Białobrzeg Bliższy i Dalszy oraz Przystań  charakteryzujące się  walorami przyrodniczymi (środowisko wodne, lasy), z przeznaczeniem głównie pod realizację indywidualnego budownictwa letniskowego.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego będzie zależał od wzrostu liczby ludności gminy, który przy dodatnim saldzie procesu migracji  będzie wiązał się głównie z poprawą standardów zamieszkania, rozwojem gospodarczym gminy Olszewo-Borki, sytuacją ekonomiczną i możliwościami finansowymi ludności.

Warunki przyrodnicze ( w tym duża lesistość) predysponują obszar gminy do rozwoju funkcji rekreacyjnej,  w tym pobytowej.

Informacja podana w rozdziale 2.5. mówiąca o ilości wydanych pozwoleń na budowę i oddawanych do użytku domów w okresie ostatnich kilkunastu lat ( średnio ok.40 ( 50  rocznie ) ilustruje dotychczasową aktywność inwestycyjną  we wsiach.

Wielkość potrzeb energetycznych  w rozpatrywanym okresie perspektywicznym określona będzie  w wariancie stabilizacji rozwojem budownictwa na dotychczasowym poziomie tzn. ok. 35 mieszkań (domków)/rok, a w wariancie prognozowanego rozwoju założeniem budowy ok.70 domków ( mieszkań ) rocznie na obszarze gminy.

Gmina przedstawiła aktualne oferty trenów  inwestycyjnych  przeznaczonych pod zabudowę, są to:

| Miejscowość | Powierzchnia działki | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego |
| --- | --- | --- |
| Olszewo-Borki wzdłuż drogi krajowej nr 61 Warszawa-Augustów | 20 ha | Tereny handlowo-usługowe i przemysłowe (przetwórstwo drzewne, skup i zagospodarowanie ziemiopłodów, usługi turystyczne z obsługą ruchu turystycznego, usługi budowlane) |
| Nowa Wieś teren obok rozwidlenia dróg relacji Ostrołęka-Maków Maz. i Ostrołęka-Przasnysz | 6 ha | Tereny handlowo-usługowe i przemysłowe (przetwórstwo drzewne, skup i zagospodarowanie ziemiopłodów, usługi turystyczne z obsługą ruchu turystycznego, usługi budowlane) |
| Kruki | 4 ha | Tereny handlowo-usługowe i przemysłowe (przetwórstwo drzewne, skup i zagospodarowanie ziemiopłodów, usługi budowlane) |
| Antonie | 5 ha | Tereny handlowo-usługowe i przemysłowe ( usługi turystyczne z obsługą ruchu turystycznego, inne usługi dla ludności) |

  - Warunki klimatyczne.

Warunki klimatyczne gminy scharakteryzowano pod kątem ich wpływu na zużycie energii, a zwłaszcza ciepła. Wg normy PN-82/B-02403 (Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne) gmina Olszewo-Borki leży  w III strefie klimatycznej podziału Polski,  w której temperatura obliczeniowa dla potrzeb ogrzewania wynosi  -20° C. Ważnym  elementem dla obliczenia zapotrzebowania mocy i energii cieplnej jest czas występowania średnich wieloletnich temperatur miesięcznych oraz średnia wieloletnia temperatura roczna. Charakterystyczne dane dla gminy przyjęto wg normy PN - B - 02025 bazując na materiałach obserwacyjnych i wynikach pomiarów pochodzących ze stacji meteorologicznej w Ostrołęce, która jest najbliższą w tym rejonie. Warunki pogodowe dotyczą tego samego mezoregionu Doliny Dolnej Narwi i Równiny Kurpiowskiej obejmującego północno-wschodnią część Niziny Północnomazowieckiej.

Średnio miesięczne wieloletnie temperatury powietrza i liczby dni ogrzewania podano poniżej:

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Te(m),°C | - 4,0 | - 3,3 | 0,6 | 7,0 | 12,7 | 16,9 | 17,9 | 17,0 | 12,6 | 7,6 | 2,8 | - 1,3 |
| L d(m) | 31 | 28 | 31 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 31 |

Temperatura i czas trwania sezonu mają bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej.

Gmina charakteryzuje się średnimi warunkami atmosferycznymi w stosunku do warunków występujących w kraju, pierwsze jesienne przymrozki przypadają tu na początek października, a ostatnie wiosenne na początek maja. Liczba dni mroźnych w roku to ok. 60, a z przymrozkami 120(130 dni.

Średnia roczna temperatura  powietrza T0 wynosi 7,2° C, średnia temperatura najzimniejszych miesięcy stycznia i lutego - 4,00 C ( -5,50 C, najcieplejszych +17,5 0 C ( + 18,00 C , dni gorące z temperaturą powyżej 250 C notowane są średnio w roku ok.30 razy w miesiącach : czerwiec, lipiec i sierpień.

Gmina Olszewo-Borki leży w obszarze charakteryzującym się niskim średnim opadem rocznym, który wynosi 560 mm w roku. Najkorzystniejsze warunki klimatu lokalnego posiada środkowa i południowa część gminy Olszewo-Borki  charakteryzujące się korzystnymi warunkami termicznymi i najlepszym nasłonecznieniem.

Średnie dzienne nasłonecznienie wynosi 5 godzin. Na terenie Polski zostały wyróżnione cztery podstawowe rejony ze względu na zasoby słońca, które klasyfikują poszczególne obszary kraju pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej. Gmina Olszewo-Borki znajduje się w III rejonie zasobów energii słońca, roczne nasłonecznienie to 1560 h.

Warunki wiatrowe w Polsce charakteryzują się dużą zmiennością na całym obszarze kraju oraz brakiem wysokich średniorocznych prędkości wiatru. Z mapy przedstawiającej średnioroczną prędkość wiatru w m/s  na wysokości 30 m nad powierzchnią ziemi w terenie otwartym z przeszkodami do 3,0 m wynika, że gmina znajduje się w strefie gdzie przeważają wiatry słabe o prędkościach średnich rzędu 3 ( 4 m/sek. Dominują wiatry z kierunków zachodnich i południowo – zachodnich, szczególnie latem i jesienią, zimą częste są wiatry południowo – wschodnie, a wiosną znaczny udział mają wiatry z północy.

3.  CHARAKTERYSTYKA STANU ZAOPATRZENIA  LUDNOŚCI W CIEPŁO           W GMINIE.

W gminie Olszewo-Borki nie funkcjonują żadne kotłownie komunalne ani lokalne. Budynki  przeznaczone na pobyt ludzi ogrzewane są z indywidualnych źródeł ciepła, jednym z poniższych sposobów:

- budynki posiadające instalację centralnego ogrzewania z kotłowni indywidualnych

- budynki nie posiadające  instalacji c.o. - piecami węglowymi

Obecnie na terenie gminy paliwem stosowanym do ogrzewania mieszkań i  budynków użyteczności publicznej oraz w celach bytowych np. podgrzew ciepłej wody użytkowej  jest węgiel, drewno, olej opałowy, gaz płynny, nieznacznie gaz przewodowy a także energia elektryczna.

Kotłownie na paliwo stałe jak węgiel, koks są źródłami ciepła o niewielkiej sprawności, kotłownie ok.50 ÷ 60%, piece 25 ÷ 30%, posiadają niskie kominy, bez urządzeń odpylających i z tego powodu są źródłami uciążliwej  tzw. niskiej emisji.

Większość mieszkań ogrzewana jest z kotłowni indywidualnych, wg danych ze spisu powszechnego 2002r. w centralne ogrzewanie wyposażone jest 1433 budynki zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, a z pieców  korzysta 623 gospodarstwa domowe. W piecach obok węgla wykorzystywane jest drewno, przyjęto 40 % pokrycia potrzeb. Do przygotowania posiłków w znacznym stopniu zużywany jest gaz płynny propan-butan (z butli), którego wykorzystanie ocenia się na ok. 90% tj. w 1881 gospodarstwach (ok. 8300 osób), średnio ok.170 kg / rok na odbiorcę.

Budynki publiczne w gminie, szkoły, przedszkola, posiadają kotłownie, w których paliwem opałowym jest olej, węgiel i drewno.

3.1 Zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej.

Przybliżone zapotrzebowanie mocy cieplnej dla odbiorców na terenach gminy podano przyjmując:

- zapotrzebowanie ciepła dla budownictwa mieszkaniowego ( głównie jednorodzinnego i zagrodowego ) określono na podstawie ilości budynków - mieszkań tj. : 1433 o powierzchni 157,7 tys. m2  posiadających c.o., 623 o powierzchni  43,12 tys. m2 ogrzewanych piecami  i 33 o powierzchni 2,26 tys. m2 korzystających z innego sposobu ogrzewania - przy jednostkowym zapotrzebowaniu ciepła 80 ( 120 W/m2,

- zapotrzebowanie ciepła dla szkół, przedszkoli, obiektów użyteczności publicznej z danych uzyskanych  w Urzędzie Gminy, usług i handlu przyjęto wskaźnikowo.

Drugim rodzajem potrzeb cieplnych jest zapotrzebowanie energii na podgrzewanie ciepłej wody dla celów użytkowych,  instalację ciepłej wody posiada ok.1600 budynków mieszkalnych, uwzględniając wyposażenie odbiorców w liczniki zimnej wody i prowadzenie rozliczeń z jej  zużycia, oraz tendencje do oszczędnego używania energii przyjęto jednostkowe zużycie wody

40÷60 l / mieszkańca, na dobę t.j.750÷1100 kWh / mieszk, na rok.

Sposób ogrzewania niektórych obiektów w gminie Olszewo-Borki:

| Obiekty użyteczności publicznej | Rodzaj paliwa, ogrzewania | Moc kotłowni, zapotrzeb. ciepła /kW/ | Rok | Zużycie paliwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olszewo-Borki – Urząd Gminy | węgiel, c.o. | 80 | 2003r. |  |
|  |  |  | 2004r. |  |
| Nowa Wieś - Gimnazjum | olej opałowy Ekoterm, c.o. | 175 /Kocioł OT-175Si/ | 2003r. | 21513 [ l/rok] |
|  |  |  | 2004r. | 20200 [ l/rok] |
| Grabówek –Szkoła Podstawowa | olej opałowy Ekoterm, c.o. | 66 /G205 Buderus/ | 2003r. | 11850 [ l/rok] |
|  |  |  | 2004r. | 9135 [ l/rok] |
| Antonie - Szkoła Podstawowa | olej opałowy Ekoterm, c.o. | 120 Kocioł wodny Camino 20/09/OT | 2003r. | 14000 [ l/rok] |
|  |  |  | 2004r. | 11400 [ l/rok] |
| Olszewo-Borki - Szkoła Podst.+ przedszkole | węgiel - c.o. |  | 2003r. | 112 [t /rok] |
|  |  |  | 2004r. | 108 [t/ rok] |
| Zabiele Wielkie - Szkoła Podst. | węgiel - c.o. |  | 2003r. | 22 [t/ rok] |
|  |  |  | 2004r. | 21 [t /rok] |
| Przystań - Szkoła Podst. | węgiel - c.o. |  | 2003r. | 28 [t/ rok] |
|  |  |  | 2004r. | 25 [t/ rok] |
| Łazy - Szkoła Podst. | węgiel - c.o. |  | 2003r. | 7 [t /rok] |
|  |  |  | 2004r. | 9 [t /rok] |
| Nowa Wieś - Szkoła Podst. | węgiel - c.o. |  | 2003r. | 54 [t/ rok] |
|  | węgiel - c.o. drewno |  | 2004r. | 14 [t /rok] 77,5 mp/rok |
| Olszewo-Borki Gimnazjum w budowie | gaz | 326 |  |  |
| Ośrodek zdrowia | węgiel | 50 |  |  |

Zbiorcze zestawienie zapotrzebowania  ciepła dla gminy Olszewo-Borki dla stanu istniejącego:

- źródła indywidualne

| kotłownie węglowe | 16,5 MW |
| --- | --- |
| kotłownie gaz przewodowy | 0,7 MW |
| kotłownie olejowe, gaz płynny | 2,0 MW |
| piece węglowe, drewno | 5,0 MW |
| inne, głównie energia elektryczna | 1,0 MW |
| Ogółem | 25,2 MW |

Zapotrzebowanie energii i zużycie paliwa określono przyjmując poniższe założenia:

- średnie czasy użytkowania mocy:

- kotłowni indywidualnych - 1900 ÷ 2400 godz.

- piece węglowe  - 1800 godz.

- przyjęto następujące średnioroczne sprawności źródeł:

- węglowych kotłowni indywidualnych  50 ÷ 60 % (po modernizacji 70%)

- pieców węglowych  25 ÷ 30 % (po modernizacji 60%)

- kotłowni olejowych i gazowych 85 ÷ 88 % średniorocznie

- przyjęto średnie wartości opałowe węgla  :

- węgiel gruby 24 ÷ 28 MJ/kg

- miał węglowy 23 MJ/kg

- jako średnią wartość opałową innych paliw przyjęto:

- gaz ziemny 34,3 MJ/Nm3

- olej opałowy 41,5 MJ/kg

- drewno 15,3 MJ/kg

- gaz płynny propan-butan  /min/ 45,22 MJ/kg

- gaz płynny propan /min/ 45,64 MJ/kg

Szacunkowe zapotrzebowanie energii cieplnej i zużycie paliw na potrzeby ogrzewnicze i ciepłą wodę użytkową podano poniżej.

Energia cieplna                                                                                                             [TJ/rok]

| Lp | Wyszczególnienie | Orientacyjna prod. energii cieplnej | W tym : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kotłownie indywidualne | piece |
|  |  |  | węgiel | olej + gaz płynny + gaz przewodowy | węgiel +drewno |
| 1 | Ogółem | 172 | 120 | 20 | 32 |

Zużycie paliw  w jednostkach masy i objętości.

| L.p. | Wyszczególnienie | Zużycie paliwa ( szacunkowe) |
| --- | --- | --- |
|  |  | węgiel tys.ton/rok | gaz sieciowy tys. m3/rok | olej ton/rok | drewno tys.ton/rok | gaz płynny ton/rok |
| 1 | Kotłownie indywidualne (bud. mieszk., działal. gosp., usługi, hodowla) | 6,5 | 100 | 170 | 3,0 | 120 |
| 2 | Piece, paleniska domowe | 2,5 | - | - | 3,5 | - |
| 3 | Butle gazowe, (przygot. posiłków) | - | - | - | - | 320 |
| 4 | Ogółem | 9,0 | 100 | 170 | 6,5 | 440 |

Zużycie paliw w jednostkach energii.

| Paliwo w jednostkach energii TJ/rok |
| --- |
| Węgiel | gaz płynny | gaz sieciowy | olej opałowy | drewno | Ogółem |
| piece węglowe. paleniska domowe | kotł. indywid. |  |  |  |  |  |
| 20,0 | 90,0 | 18,0 | 3,0 | 6,0 | 43,0 | 180,0 |

###### Struktura zużycia podstawowych nośników energii  cieplnej w gminie Olszewo-Borki.

Jak widać z wykresu,  w gminie podstawowym nośnikiem energii cieplnej jest węgiel 61,1%, następnie drewno 23,9%, gaz płynny, którego udział szacuje się na ok.10% (do przygotowania posiłków oraz na cele ogrzewnicze),  olej opałowy 3,3% oraz gaz przewodowy ok.1,7%.

4. WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH NA BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA.

Obecne zapotrzebowanie ciepła sukcesywnie będzie ulegało zmniejszeniu w wyniku działań termorenowacyjnych i modernizacyjnych, które będą się rozwijały celem zmniejszenia kosztów ogrzewania z własnej  inicjatywy użytkowników. Wymusza to obecnie, a jeszcze bardziej w przyszłości wzrost cen nośników energii - węgla, gazu, oleju itp.

Dla budynków jednorodzinnych do najważniejszych zadań w tym zakresie należą:

-    ocieplenie budynków

-    wymiana okien i drzwi

- modernizacja instalacji  c.o. i c.w.g.

Problem ocieplania ścian i wymiany stolarki wynika z technologii budownictwa z przed 1991 r, a szczególnie z przed 1981 r. W tym okresie obowiązywały różne normy współczynników przenikania  ciepła  „K”,  które  rzutowały  na  ogólne  straty  ciepła  a  mianowicie: PN-64/B-02405, PN-74/B-03404, PN-82/B-02020 i PN-91/B-02020.

Zgodnie z tymi normami na przestrzeni lat zmieniały się maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła „K”, co przedstawiono w poniższej tabeli:

| Rodzaj przegrody budowlanej | Współczynnik „K” [W/m2K] w/g normy |
| --- | --- |
|  | PN-64/B-03404 | PN-74/B-03404 | PN-82/B-02020 | PN-91/B-02020 | wg rozporządzenia 1998 r. |
| Ściana zewnętrzna | 1,16 | 1,16 | 0,75 | 0,55 | 0,30(0,45 |
| Stropodach | 0,87 | 0,70 | 0,45 | 0,30 | 0,30 |
| Strop nad piwnicą nieogrzewaną | 1,16 | 1,16 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| Okno zespolone | 3,50 | 2,90 | 2,60 | 2,60 | 2,0(2,6 |
| Drzwi zewnętrzne | 3,50 | 2,90 | 2,50 | 3,00 | 2,6 |

Dla budownictwa realizowanego  po 1991 r. współczynnik „K” dla zewnętrznych ścian budynku nie może być większy od 0,55 W/m2K tj. w/g normy PN-91/B-02020, a od 1998 roku od 0,30(0,45 W/m2. Średnie straty ciepła na ogrzewanie w/g tej normy wynoszą    18(15 W/m3 i rocznie 37(29 KWh/m3a. Norma ta przewiduje obowiązkową termorenowację dla budynków istniejących, jeżeli rzeczywiste wartości współczynnika „K” są większe co najmniej o 40% od wartości podanych w tabeli dla poszczególnych przegród budowlanych. Z punktu widzenia odbiorców pożądane są działania zmierzające do obniżenia zużycia ciepła, które w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych, gdzie procesy oszczędnościowe rozwinęły się znacznie wcześniej.

Nowelizacja normy PN-91/B-02020 przewiduje dalsze zwiększenie wymagań w zakresie izolacyjności budynków. Przykładowo dla budownictwa wielorodzinnego będzie musiał być spełniony warunek nie przekroczenia jednostkowego zużycia energii w wysokości ok. 29(37,0 KWh/m3/a w zależności od kształtu budynku. Dla budynków użyteczności publicznej „K” dla ścian zewnętrznych będzie obniżone do 0,45. Dla budynków jednorodzinnych wymagane jest „K” dla ścian zewnętrznych 0,5, a dla ścian warstwowych z izolacją „K” 0,3.

Poniżej podano oszczędności energii cieplnej możliwe do uzyskania przez poszczególne elementy termorenowacji i modernizacji:

- docieplenia  ścian, stropów i stropodachów 10(25%

- uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej 3(5%

-wymiana okien 10(15%.

- montaż ekranów zagrzejnikowych ok. 5%

Praktyczna wielkość uzyskanych oszczędności zależy od aktualnego stanu budynku i jego charakterystyki cieplnej. Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła będzie następować w miarę postępu prac termorenowacyjnych. Należy oczekiwać, że proces taki będzie prowadzony, gdyż przynosi wymierne oszczędności ciepła i kosztów ogrzewania, a także wpływa na podniesienie komfortu, jednak w znacznym stopniu będzie to zależało od możliwości finansowych mieszkańców.

W obiektach gminnych realizowany jest częściowo program modernizacyjny – głównie w budynkach szkolnych oraz budynku Gminy. W ostatnich lat przeprowadzono w nich zabiegi trmomodernizacyjne polegające między innymi na dociepleniu ścian, wymianie okien i pokryciu dachu. Także w wielu domach mieszkańcy stosowali  powyższe czynności.

Dodatkowe oszczędności w stosunku do obecnego zapotrzebowania ciepła w gminie z tytułu dalszych działań w tym zakresie ocenia się na ok. 2,2 MW .

Te wielkości są docelowymi i będą realizowane sukcesywnie do 2020r.

Reasumując zapotrzebowanie ciepła istniejących odbiorców na terenie gminy określa się jak niżej:

| obecnie | - 25,2 MW |
| --- | --- |
| 2010r. | - 24,4 MW |
| 2020r. | - 23,0 MW |

5. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA DO 2020r.

5.1. Prognoza potrzeb cieplnych.

Przyrost zapotrzebowania mocy cieplnej zależny jest od tempa realizacji nowego budownictwa. Obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wynikają z potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności. Ze względu na to, że obszar Gminy należy do napływowego, ruch budowlany podyktowany będzie głównie zapotrzebowaniem na nowe mieszkania, polepszeniem warunków mieszkaniowych, podnoszeniem standardu budynków oraz  niekiedy koniecznością odtworzenia starej zabudowy.  Zakłada się, że mimo słabnącego ruchu budowlanego w ostatnich latach, do 2020r. na terenach Gminy powstanie ok. 500 domów w zabudowie jednorodzinnej w wariancie stabilizacji i ok. 1000 w wariancie rozwoju.

Również należy spodziewać się wykorzystania położenia Gminy przy ważnej trasie komunikacyjnej między Warszawą a Pojezierzem Mazurskim i Augustowskim dla lokalizacji szeregu podmiotów co stworzy możliwości rozwojowe wielu form działalności gospodarczej.

Lokalizacyjnie, główne przyrosty potrzeb energetycznych ( ciepła, gazu, energii elektrycznej i innych paliw ) koncentrowałyby się w tym okresie na obszarach preferowanych pod zainwestowanie, podanych w rozdziale 2,7 zgodnie z ustaleniami i wskazaniem w Kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy. Zakłada się, że znaczna część tych terenów zostanie wykorzystana do 2020r. tworząc odpowiednio zapotrzebowanie na ciepło, gaz i inne czynniki energetyczne.

Rynek potrzeb cieplnych został określony przyjętym tempem rozwoju, którego miarą jest ilość wydanych pozwoleń  w ostatnich kilku latach na budowę i ich realizacja oraz potrzeba nowych mieszkań i obiektów usługowych związanych z rozwojem Gminy.

Założono dwa warianty przyrostu potrzeb cieplnych :

- wariant stabilizacji  - budownictwo będzie się rozwijać na dotychczasowym poziomie tzn. rocznie będzie realizowanych około 35 domków

- wariant rozwoju  -  szacuje się, że rocznie będzie budowanych około 70 domków (mieszkań).

Przyrost zapotrzebowania ciepła dla perspektywy określono, przyjmując średnią wielkość  domku jednorodzinnego 125 ( 150 m2 przy średniej wysokości brutto 4,5 m oraz  uwzględniając obecne wymagania odnośnie ochrony cieplnej budynków,  przeciętne wskaźniki jednostkowego zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie i ciepłą wodę jak niżej:

Budownictwo mieszkaniowe :  - jednorodzinne    MN -  18 W/m3

Budownictwo usługowe itp.                                   U    -  16 W/m3

Przybliżone zapotrzebowanie mocy cieplnej na ogrzewanie dla budownictwa obliczono wg  zależności :

( ( 10-3 V (   [kW]

Dodatkowo, orientacyjnie przyjęto przyrost zapotrzebowania ciepła w rozpatrywanym okresie dla usług i działalności gospodarczej.

Niżej podano przyrosty zapotrzebowania mocy cieplnej dla wariantu stabilizacji i wariantu prognozowanego rozwoju na terenie gminy Olszewo-Borki w okresie do 2020r., określone wg podanych zasad.

| Odbiorca | Przyrost zapotrzebowania ciepła [ MW] |
| --- | --- |
|  | 2005-2010r. | 2010-2020r. | 2005-2020r. |
| Warianty | stabilizacji | rozwoju | stabilizacji | rozwoju | stabilizacji | rozwoju |
| Budownictwo jednorodzinne, zagrodowe | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 7,4 | 6,0 | 11,0 |
| Usługi, działalność gosp. | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 3,0 |
| Razem | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 9,5 | 7,5 | 14,0 |

5.2. Prognozowane zapotrzebowanie  mocy cieplnej.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej składa się z zapotrzebowania dla stanu istniejącego – 2004r., oraz przyrostu określanego na podstawie wyżej przedstawionej prognozy dla wariantu stabilizacji i wariantu rozwoju gminy.

Łączne zapotrzebowanie mocy cieplnej w okresie do 2020r. z uwzględnieniem sukcesywnego zmniejszania potrzeb istniejących odbiorców z tytułu termomodernizacji, likwidacji starej zabudowy, wymagającej odtworzenia oraz przyrostu nowych podano poniższej:

- wariant stabilizacji

| Łączne zapotrzebowanie ciepła [MW] |
| --- |
| Gmina | Istniejący odbiorcy po uwzględnieniu oszczędności | Nowi odbiorcy | Łącznie |
| 2010r. | 24,4 | 2,5 | 26,9 |
| 2020r. | 23,0 | 5,0 | 28,0 |

- wariant rozwoju

| Łączne zapotrzebowanie ciepła [MW] |
| --- |
| Gmina | Istniejący odbiorcy | Nowi odbiorcy | Łącznie |
| 2010r. | 24,4 | 4,5 | 28,9 |
| 2020r. | 23,0 | 9,5 | 32,5 |

Przedstawiona prognoza zapotrzebowania do 2020r. ma charakter orientacyjny, rzeczywisty przyrost może odbiegać od przyjętego w zależności od tempa rozwoju budownictwa i Gminy lub przedłużyć się w czasie na okres po 2020r.

5.3. Pokrycie potrzeb cieplnych gminy w okresie do 2020r.

Prognozowanie rodzajów mediów w rejonach budownictwa istniejącego i na terenach wyznaczonych pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest ściśle związane z perspektywą rozwoju systemu gazowniczego na obszarze wiejskiej gminy Olszewo-Borki. W rozpatrywanym okresie tj. najbliższych piętnastu latach, założono, że w sposób znaczący zmieni się struktura zużycia energii w gminie. Gazyfikacja terenów wiejskich gminy i doprowadzenie gazu do kilku miejscowości spowoduje zmianę rodzaju paliwa zużywanego na cele grzewcze i bytowo-komunalne. Rozwiązaniem  adresowanym do obszarów wiejskich jest budowa kotłowni spalających biopaliwo tzn. drewno lub słomę. Wybór surowca podyktowany jest oczywiście specyfiką miejsca tj. bliskością  lasów, tartaków jeżeli rozpatrujemy spalarnię zrębków i odpadów drzewnych, bądź dużymi uprawami zbóż np. duże gospodarstwa rolne w przypadku spalarni słomy. W warunkach gminy Olszewo-Borki są potencjalne możliwości  wykorzystania drewna lub słomy, gdyż dysponuje ona dużymi obszarami lasów i znacznym  potencjałem rolnym.

Założono stopniowe ograniczenie indywidualnych kotłowni węglowych i pieców, głównie na rzecz kotłowni na gaz ziemny oraz przechodzenie z gazu płynnego i oleju na tańszy gaz sieciowy. Niżej podano prognozę potrzeb cieplnych w podziale na rodzaj spalanego paliwa w oparciu o przesłanki ekonomiczne, ekologiczne i praktyczne  dla podanych wariantów:

Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MW]

wariant stabilizacji

| Rok | Zapotrzebowanie mocy cieplnej MW | Kotłownie indywidualne | piece | Energia elektr. | Energia odnawialna: słoma, zrębki, kolektory słonecz. itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | węgiel | gaz sieciowy | olej, gaz płynny | węgiel | drewno |  |  |
| 2004r. | 25,2 | 16,5 | 0,7 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,1 |
| 2010r. | 26,9 | 11,7 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 1,2 |
| 2020r. | 28,0 | 8,6 | 9,7 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,2 |

wariant prognozowanego rozwoju

| Rok | Zapotrzebowanie mocy cieplnej MW | Kotłownie indywidualne | piece | Energia elektr. | Energia odnawialna: słoma, zrębki, kolektory słon. itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | węgiel | gaz sieciowy | olej, gaz płynny | węgiel | drewno |  |  |
| 2004r. | 25, 2 | 16,5 | 0,7 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,1 |
| 2010r. | 28,9 | 10,7 | 7,0 | 4,0 | 2,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
| 2020r. | 32,5 | 7,8 | 15,6 | 2,5 | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 2,6 |

Podane powyżej prognozowane wielkości i struktura pokrycia potrzeb cieplnych ma charakter szacunkowy i będzie zależeć od tempa rozwoju budownictwa i realizacji przyjętego programu.

Rys. Wykres zapotrzebowania mocy cieplnej w podziale na czynniki energetyczne.......

6. PORÓWNAWCZA OCENA KOSZTÓW OGRZEWANIA

Dla oceny kosztów energii cieplnej i wyboru sposobu ogrzewania, poniżej obliczono przybliżone ceny ciepła z różnych paliw.

Przyjęto, że koszty inwestycyjne kotła, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych zbiorników itp. są zbliżone dla różnych rozwiązań takich jak kotłownia opalana gazem sieciowym, gazem płynnym, olejem. Jako kryterium porównawcze przyjęto cenę paliwa w jednostce ciepła, pozostałe koszty traktując jako podobne.

- Gaz przewodowy

Wartość opałowa 34300 kJ/Nm3, średnioroczna sprawność spalania 90%, cena wg taryfy 
W3 – 0,9 zł/Nm3 (netto)

Cena ciepła 29 zł/GJ netto  = 35,4 zł/GJ z VAT

- Gaz płynny propan – butan (wg danych Orlen Gaz z dnia 24.02.2005r.)

# Wartość opałowa 46000 kJ/kg, średnioroczna sprawność 90%

Średnia cena rynkowa do celów grzewczych w Warszawie  1,39 zł/l (netto)

Cena ciepła – 61,6 zł/GJ netto  = 75,2 zł/GJ z VAT

- Gaz płynny – propan (wg danych Gaspol z dnia 24.02.2005r.)

# Wartość opałowa 25990kJ/l, średnioroczna sprawność 90%

# Średnia cena z regionu Warszawy  1,70 zł/l (netto)

## Cena ciepła – 72,7 zł/GJ netto  = 88,7 zł/GJ z VAT

- Olej opałowy

# Wartość opałowa 41500 kJ/kg, średnioroczna sprawność 90%

Ceny hurtowe – olej lekki PKN Orlen 1511 zł/m3 (netto), Grupa Lotos 1508 zł/m3 (netto) z dnia   24.02.2005r.

Średnia cena przyjęta do obliczeń – 1510 zł/m3  tj.  ok. 1,76 zł/kg

Cena ciepła – 47,1 zł/GJ netto = 57,4 zł/GJ z VAT

- Energia elektryczna akumulacyjna

Cena  średnia ( 8 godz. w taryfie dziennej i 10 godz. w taryfie nocnej ) ok. 25 gr/kWh (netto), sprawność 100%

# Cena ciepła ok. 69,0 zł/GJ  netto = 84,0 zł/GJ z VAT

- Piec węglowy – sprawność spalania 30%

Cena węgla z transportem ok. 500 zł/t (brutto)

Wartość opałowa ok. 26000 kJ/kg

# Cena ciepła ok. 64,1 zł/GJ brutto

- Indywidualna kotłownia węglowa z kotłem o sprawności 65%

Wartość opałowa ok. 24000 kJ/kg

# Cena ciepła – 32 zł/GJ brutto

| Nośnik energetyczny | Średnia wartość opałowa | Cena jednostkowa | Średnia sprawność urządzeń [%] | Cena energii do celów grzewczych (brutto) [ zł/GJ ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Węgiel – indywidualna kotłownia | 24000 kJ/kg | 500 zł/t (brutto) | 65 % | 32,0 |
| Węgiel – piec węglowy | 26000 kJ/kg | 500 zł/t (brutto) | 30 % | 64,1 |
| Gaz ziemny | 34300 kJ/Nm3 | 0,9 zł/Nm3 (netto) | 90 % | 35,4 |
| Gaz płynny propan | 46000 kJ/kg | 1,39 zł/l (netto) | 90 % | 75,2 |
| Gaz płynny propan-butan | 25990 kJ/l | 1,70 zł/l (netto) | 90 % | 88,7 |
| Olej opałowy | 41500 kJ/kg | 1,76 zł/kg (netto) | 90 % | 57,4 |
| Energia elektryczna |  | 25 gr/kWh (netto) | 100 % | 84,0 |

Z porównania wyżej obliczonych kosztów wynikają następujące wnioski:

-     ciepło z gazu sieciowego  jest znacznie tańsze niż z oleju lub gazu płynnego, dlatego należy przyjąć system gazowy jako podstawowe źródło zaopatrzenia w ciepło, po doprowadzeniu gazu do kilku miejscowości gminy pozostawiając dla innych paliw  rejony peryferyjne gdzie nie byłoby zasadne jego doprowadzenie (głównie dla oleju opałowego, który jest następnym cenowo nośnikiem energii).

-    gaz płynny propan i propan – butan są cenowo najdroższe i ich wybór należy pozostawić odbiorcy w rejonach  gdzie nie będzie sieci gazowej

-    energia elektryczna jest droższa od pozostałych paliw, ale może być wykorzystywana przez zamożniejszych odbiorców z uwagi na wygodę. Dla budynków przewidywanych do ogrzewania energią elektryczną uzasadniona byłaby droższa izolacja termiczna budynku.

-    wysoka jest cena ciepła przy ogrzewaniu piecowym z uwagi na niską sprawność spalania. Do tego dochodzi noszenie węgla, wynoszenie popiołu itp.

-    cena ciepła w kotłowniach opalanych węglem jest porównywalna do gazu, ale dochodzą wartość pracy i czasu, związana z zasilaniem kotła węglem, wywozem popiołu itp.

Z uwagi na sumaryczne koszty oraz tzw. niską emisję należy zmierzać do przestawienia ogrzewania węglowego na gazowe w miarę rozwoju sieci gazowych na terenie gminy.

-    dla budynków ogrzewanych gazem płynnym, olejem lub energią elektryczną, szczególnie uzasadnione byłoby instalowanie kolektorów słonecznych, które ograniczyłyby zużycie tych paliw pokrywając potrzeby ciepłej wody w okresie letnim.

-    dla gospodarstw  rolnych pożądane byłoby wykorzystanie ciepła biomas np. drewna, słomy do ogrzewania i potrzeb gospodarczych

7. PROGNOZA ZUŻYCIA PALIW I EFEKTY EKOLOGICZNE W ZAKRESIE          OGRZEWANIA.

W rozpatrywanym okresie, założono, że zmieni się struktura  zużycia energii cieplnej w gminie, która głównie będzie zależała od stopnia i tempa rozwoju systemu gazowego. Doprowadzenie gazu ziemnego do kilku wsi gminy Olszewo-Borki spowoduje  zmianę rodzaju paliwa zużywanego na cele grzewcze i bytowo komunalne. Struktura pokrycia potrzeb cieplnych prognozowana do 2020r. została podana w poprzednim punkcie 5.3. Przewidziano tam sukcesywne ograniczenie zużycia węgla przy założeniu likwidacji indywidualnych kotłowni węglowych i pieców na rzecz kotłowni na gaz ziemny. Węgiel nadal będzie wykorzystywany, ale przy założeniu 50 % modernizacji kotłów i pieców, jego zużycie znacznie zmniejszy się. Przy 90 % gazyfikacji gospodarstw  na terenie gminy ( we wsiach Olszewo-Borki, Nowa Wieś, Antonie, Drężewo, Zabrodzie i Kruki) i przejściu odbiorców na ogrzewanie gazowe spadnie zużycie węgla o ok. 39% w wariancie stabilizacji oraz ok. 44% w wariancie prognozowanego rozwoju. Olej opałowy  i gaz płynny będą wykorzystywane w miejscowościach, do których nie zostanie doprowadzony gaz, oraz na obszarach o znacznym rozproszeniu.

Niżej przedstawiono prognozę zużycia paliw w rozpatrywanych wariantach:

| Lp. | Paliwo w źródłach | Jednostki | 2004r. | 2020r. wariant stabilizacji | 2020r. wariant rozwoju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kotłownie indywidualne węgiel gaz przewodowy olej gaz płynny drewno | tys. ton/rok tys. Nm3/rok ton/rok ton/rok tys. ton/rok | 6,5 100 170 440 3,0 | 4,2 4230 370 330 0,8 | 3,9 5160 265 240 0,8 |
| 2 | Piece węgiel drewno | tys. ton/rok tys. ton/rok | 2,5 3,5 | 1,3 1,4 | 1,1 1,2 |
| 3 | Razem gmina gaz przewodowy gaz płynny olej węgiel drewno | tys. Nm3/rok ton/rok ton/rok tys. ton/rok tys. ton/rok | 100 440 170 9,0 6,5 | 4230 330 370 5,5 2,2 | 5160 240 265 5,0 2,0 |

W gminie stan środowiska z zakresu ogrzewania jest dobry. Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzi przede wszystkim z procesów energetycznego spalania paliw o wysokiej zawartości siarki, wykorzystywanych do ogrzewania głównie budynków mieszkalnych. W perspektywie przewiduje się zmiany w bilansie paliw, co spowoduje ograniczenie emisji i wpłynie  korzystnie na poprawę czystości powietrza.

Przy założonym zakresie zastąpienia węgla ( w stosunku do aktualnego zużycia )  przez gaz ziemny w gminie, wielkości emisji zanieczyszczeń ulegną znacznemu zmniejszeniu średnio:

- pyłu o ok. 40 %,  SO2 o ok. 41 %, NO2 o ok.42 %.

Poniżej w tabeli podano emisję zanieczyszczeń dla stanu obecnego i na 2020 w [Mg/rok]  po realizacji założonego planu gazyfikacji gminy.

[Mg/rok]

| Źródła ciepła | Nazwa zanieczyszczenia | obecnie | 2020r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wariant stabilizacji | wariant rozwoju |
| Kotłownie indywidualne, piece. | pył SO2 NO2 | 98,5 96,8 9,1 | 62,0 59,5 10,9 | 56,7 54,3 11,6 |

Wyniki obliczeń emisji zanieczyszczeń zawarte w tabeli powyżej, wskazują na główne efekty restrukturyzacji wytwarzania ciepła w przypadku  gazyfikacji gminy, przez systematyczne  ograniczanie indywidualnych kotłowni i pieców węglowych i przechodzenie na paliwa ekologiczne – gaz (olej).

Jak wynika z przedstawionych obliczeń przebudowa  kotłowni indywidualnych na gazowe i likwidacja  pieców węglowych  poprawi warunki zanieczyszczenia powietrza.

- ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.

8.1. Istniejący system elektroenergetyczny

Dane dotyczące systemu elektroenergetycznego na terenie gminy Olszewo – Borki uzyskane zostały w Rejonie Energetycznym Ostrołęka. Odbiorcy na terenie gminy Olszewo – Borki zaopatrywani są w energię elektryczną z systemu sieci 15 kV zasilanej z dwóch stacji 110/15kV, zwanych GPZ-ami (GPZ Pomian i GPZ Ostrołęka Goworki).

Podstawowym źródłem zasilania sieci 15 kV na obszarze gminy Olszewo – Borki jest GPZ Pomian. Z GPZ-u Ostrołęka – Goworki zasilana jest sieć 15 kV na krańcach północno – wschodnich gminy. W GPZ Pomian zainstalowane są dwa transformatory 110/15kV o mocy po 16 MVA, a w GPZ Ostrołęka Goworki dwa transformatory o mocy po 25 MVA. Stacje 110/15 kV (GPZ-y) Pomian i Ostrołęka Goworki zasilane są ze stacji 220/110 kV zlokalizowanej przy elektrowni Ostrołęka. Obie stacje 110/15 kV zlokalizowane są poza obszarem gminy Olszewo – Borki. Z rozdzielni 15 kV wymienionych wyżej stacji 110/15 kV zasilana jest sieć 15 kV na terenie gminy Olszewo – Borki. Główne linie 15 kV wykonane są w układzie magistralnym. Łączna długość linii 15 kV wynosi 122 km (linie napowietrzne 121 km, linie kablowe 1 km). Z sieci 15 kV zasilane są stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Łączna liczba stacji transformatorowych wynosi 92. Zdecydowanie przeważają stacje słupowe o mocy transformatorów 63 kVA i 100 kVA. Ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilany jest system sieci niskiego napięcia doprowadzający energię elektryczną do poszczególnych odbiorców. Część odbiorców, o większym zapotrzebowaniu mocy, zasilana jest bezpośrednio z sieci 15 kV (6 odbiorców).

8.2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w 2010 i 2020 roku.

8.2.1. Obecne zużycie energii elektrycznej.

Zużycie energii elektrycznej w gminie Olszewo – Borki w 2004 roku wynosiło 11 221 333 kWh, w tym:

- odbiorcy zasilani na niskim napięciu 8 783 024 kWh

- odbiorcy zasilani na napięciu 15 kV 2 438 309 kWh.

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w roku na jednego mieszkańca wynosi ( wg danych z 2004 roku) 1220 kWh/1Ma. Stanowi to 40% średniego zużycia energii elektrycznej na jednego mieszkańca w Polsce. Wyraźnie niższy wskaźnik zużycie energii elektrycznej w stosunku do średniego wskaźnika krajowego wynika z braku na terenie gminy Olszewo – Borki przemysłu energochłonnego oraz z charakteru gminy.

8.2.2. Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej.

Istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość zużycia energii elektrycznej przez jej odbiorców jest racjonalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez następujące działania:

- wprowadzenie do produkcji nowoczesnych, wysokosprawnych urządzeń i sprzętu    powszechnego użytku  takich jak: pralki, chłodziarki, zamrażarki, osprzęt oświetleniowy;

- stosowanie energooszczędnych grzejników i systemów grzewczych;

- właściwą eksploatację urządzeń oświetleniowych, dobór właściwego natężenia oświetlenia i odpowiednią regulację oświetlenia, wymiana źródeł światła na nowoczesne energooszczędne;

- stosowanie energooszczędnych urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej (automatyczna regulacja temperatury, właściwy dobór pojemności i izolacji termicznej);

- właściwy dobór urządzeń i procesów w gospodarstwach rolnych (stosowanie automatycznych procesów w produkcji hodowlanej, stosowanie energooszczędnych napędów silnikowych w produkcji roślinnej i hodowlanej;

- modernizację technologii produkcji i stosowanie energooszczędnych napędów w obiektach przemysłowych.

Potencjalne możliwości  zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w wyniku omówionych wyżej działań wynoszą kilkanaście procent ( w przypadku oświetlenia nawet kilkadziesiąt procent).

Znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej można uzyskać poprzez zmniejszenie strat energii.

Zmniejszenie strat energii elektrycznej w układzie sieci średniego i niskiego napięcia można uzyskać w wyniku:

- wymiany przewodów w liniach na większe przekroje,

- stosowania optymalnych konfiguracji sieci w tym właściwej lokalizacji „ rozcięć” w sieci,

- unikania asymetrii obciążeń w poszczególnych liniach,

- rekonstrukcji i rozwoju sieci,

- wymiany transformatorów SN/nN na jednostki o większej sprawności i dostosowanie do wielkości obciążenia,

- przeciwdziałania tak zwanym stratom handlowym ( głównie zapobieganie kradzieży energii ).

8.2.3. Prognoza zużycia energii elektrycznej w 2010 i 2020 roku

Prognozowane zapotrzebowanie na energię w gminie Olszewo – Borki w 2010 i w 2020 roku określono przy wykorzystaniu danych statystycznych zużycia energii elektrycznej w Polsce w ostatnich kilku latach w odpowiednich grupach odbiorców oraz prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie do 2020 roku według opracowania zespołu do spraw polityki energetycznej „ Polityka energetyczna Polski do 2025 roku” ( X. 2004 r.). Według tego opracowania zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w prognozowanym okresie będzie wzrastać w średniorocznym tempie około 3%. Kształtowanie się pobytu na energię elektryczną w gminie Olszewo – Borki w okresie do 2020 roku będzie zależało między innymi od następujących czynników:

-   rozwoju gospodarczego gminy,

-   efektów racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,

- wielkości zużycia energii elektrycznej na ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie posiłków, przygotowanie ciepłej wody.

Wpływ racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej na wielkość jej zużycia omówiony został w punkcie 8.2.2. Udział energii elektrycznej w pokrywaniu potrzeb przygotowania posiłków, ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej jest niewielki.

W okresie do 2020 roku zakłada się wzrost zużycia energii elektrycznej na te cele. Wzrost ten uwarunkowany jest wyposażeniem gospodarstw domowych w odpowiednie urządzenia, stanem sieci elektrycznej niskiego napięcia i instalacji elektrycznych w budynkach oraz względami ekonomicznymi. Wysoka cena energii elektrycznej nie sprzyja wykorzystaniu jej do omawianych celów ( szczególnie do ogrzewania pomieszczeń). Jednak zalety energii elektrycznej jako wygodnego i czystego źródła energii powodują, że pewna część odbiorców wybierze ten sposób ogrzewania i przygotowania posiłków. Uwzględniając przedstawione wyżej dane i uwagi proponuje się wariantową prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną. Zakłada się, że zużycie energii na 1 mieszkańca w całym okresie do 2020 roku będzie wzrastać w średniorocznym tempie:

- w wariancie 1 	3,0%

- w wariancie 2	1,5%

( za bardziej realny uważa się wariant 2).

Uwzględnia się ponadto dwa warianty przyrostu liczby mieszkańców w gminie w okresie do 2020 roku:

- wariant stabilizacji – 11 000 mieszkańców w 2020 roku

- wariant rozwoju – 11 600 mieszkańców w 2020 roku.

Obliczone dla określonych wyżej założeń prognozowane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi:

Wariant stabilizacji

|  | 2010 rok | 2020 rok |
| --- | --- | --- |
| Wariant 1 | 13 100 MWh | 17 000 MWh |
| Wariant 2 | 14 200 MWh | 21 400 MWh |

Wariant rozwoju

|  | 2010 rok | 2020 rok |
| --- | --- | --- |
| Wariant 1 | 13 250 MWh | 18 000 MWh |
| Wariant 2 | 14 400 MWh | 22 700 MWh |

Przy założeniu strat sieciowych około 9% i czasu użytkowania mocy  w szczycie obciążenia GPZ-ów 3800 h/a, prognozowane zapotrzebowanie mocy szczytowej loco stacje 110/15kV wyniesie:

Wariant stabilizacji

|  | 2010 rok | 2020 rok |
| --- | --- | --- |
| Wariant 1 | 3,8 MW | 4,9 MW |
| Wariant 2 | 4,1 MW | 6,1 MW |

Wariant rozwoju

|  | 2010 rok | 2020 rok |
| --- | --- | --- |
| Wariant 1 | 3,8 MW | 5,2 MW |
| Wariant 2 | 4,1 MW | 6,5 MW |

8.3. Modernizacja i rozbudowa systemu elektroenergetycznego.

Istniejące stacje 110/15 kV (Pomian i Ostrołęka Goworki) powiązane z systemem sieci zapewniają zasilanie sieci 15 kV na terenie gminy Olszewo – Borki. Obciążenie transformatorów 110/15 kV w tych stacjach w szczycie zimowym  wynosi obecnie zaledwie około 30% ich mocy zainstalowanej. Mimo tak dużej rezerwy mocy w istniejących stacjach 110/15 kV wskazana byłaby budowa w przyszłości dodatkowej stacji 110/15 kV w rejonie zachodniej granicy gminy, w sąsiedztwie trasy linii 110 kV Ostrołęka – Przasnysz. Budowę takiej stacji uzasadnia poprawa warunków pracy sieci 15 kV i pewności zasilania w gminie Olszewo – Borki i w gminach sąsiednich, skrócenie ciągów liniowych 15 kV i łatwiejsze warunki rozbudowy sieci 15 kV.

W sieci 15 kV i w sieci niskiego napięcia na terenie gminy Olszewo – Borki niezbędne będą inwestycje wynikające z potrzeby przeprowadzenia modernizacji sieci, poprawy pewności zasilania i warunków napięciowych, ze wzrostu zapotrzebowania na energię i moc elektryczną oraz z potrzeby wybudowania nowych odcinków linii 15 kV, linii niskiego napięcia i stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

W zakres tych inwestycji wchodzi:

- modernizacja istniejącej sieci 15 kV i sieci niskiego napięcia ( w tym wymiana przewodów na przewody izolowane, przebudowa w uzasadnionych przypadkach linii napowietrznych na linie kablowe),

- zmiana konfiguracji sieci 15 kV w celu poprawy warunków napięciowych i pewności zasilania,

- budowa nowych odcinków linii 15 kV dla zasilania nowych odbiorców lub zapewnienia drugostronnego zasilania istniejących,

- budowa nowych odcinków linii niskiego napięcia ( w tym linii oświetlenia ulicznego),

- budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV i modernizacja istniejących stacji.

Potrzeba budowy nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz odcinków linii 15 kV i niskiego napięcia wystąpi przede wszystkim na obszarach, na których przewidywana jest realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej i turystyczno – rekreacyjnej. Według zamierzeń i kierunków rozwoju przestrzennego, zawartych między innymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszowa – Borki” będą to:

- Tereny w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Ostrołęki ( miejscowości: Drążewo, Kruki, Zabrodzie, Antonie oraz Olszewo – Borki). Przewidziana jest tu realizacja głównie budownictwa mieszkaniowego i usług nieuciążliwych dla środowiska.

- Tereny pod zabudowę handlowo – usługową i przemysłową położone wzdłuż trasy warszawskiej i olsztyńskiej oraz w miejscowości Nowa Wieść.

- Tereny pod zabudowę rekreacyjno – wypoczynkową położone w dolinie Narwi w rejonie wsi Żerań Duży oraz wzdłuż rzeki Omulwi.

Wobec braku wiążących informacji dotyczących harmonogramu realizacji zabudowy w poszczególnych obszarach gminy, niemożliwe jest określenie rzeczowego, docelowego zakresu przebudowy i rozbudowy systemu elektroenergetycznego. Zakres ten może być skutecznie ustalany w planach krótkoterminowych Zakładu Energetycznego na podstawie zgłaszanych przez Inwestorów potrzeb, wydanych warunków zasilania w energię elektryczną i po opracowaniu odpowiedniej dokumentacji. Na obszarach  przewidywanych pod nową zabudowę należy zarezerwować tereny pod budowę stacji transformatorowych 15/0,4 kV i linii elektrycznych. Przy określeniu zapotrzebowania mocy elektrycznej dla nowej zabudowy mieszkaniowej proponuje się przyjmować moc przyłączeniową około 15 kW na dom jednorodzinny. Przyłączenie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej następuje po spełnieniu warunków określonych w „Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 roku, w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych tych sieci”.

Do opracowania załącza się następujące materiały uzyskane z Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. i z Rejonu Energetycznego Ostrołęka:

- Zestawienie zakresów rzeczowych inwestycji sieciowych w gminie Olszewo – Borki, związanych z przyłączeniem nowych odbiorców w latach 2004 ÷ 2006.

- Wykaz planowanych modernizacji na terenie gminy Olszewo – Borki.

- Schemat sieci 15 kV na terenie gminy Olszewo – Borki.

Tabela. Zestawienie zakresów rzeczowych inwestycji sieciowych w gminie

C.d. tabeli

Wykaz planowanych modernizacji na terenie gminy dane z Zakładu Energ.

9. ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W GAZ GMINY OLSZEWO-BORKI.

9.1. Stan istniejący.

Gmina Olszewo-Borki obecnie w nieznacznym stopniu jest zaopatrywana w gaz ziemny z  krajowego systemu gazociągów. Dostawa gazu dla odbiorców na terenie gminy (część mieszkańców Podrężewa i Zabrodzia) odbywa się poprzez sieć rozdzielczą  ze stacji redukcyjno-pomiarowej I0 „Otok”  zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęka. Źródłem zasilania, doprowadzającym gaz do stacji jest gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia 6,3 MPa Ostrów Mazowiecka – Ostrołęka DN 200  i  Ostrołęka – Myszyniec DN 150.  W stacji tej  o wydajności 4000 m3/h redukowane jest ciśnienie gazu z wysokiego na średnie, a następnie gazociągami średniego ciśnienia o charakterze magistralnym w kierunku południowo - zachodnim, doprowadzany jest gaz siecią gazociągów do odbiorców na terenie miasta i kilku miejscowości na terenie gminy położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Ostrołęki.

Na obszarze gminy rozwinięta  jest dystrybucja gazu propan-butan na cele grzewcze oraz dla potrzeb przygotowania posiłków, większość mieszkańców  posiada kuchenki gazowe na gaz płynny.

Rozwój gazyfikacji gminy miał przebiegać w oparciu o Koncepcję Programową Gazyfikacji Gminy Olszewo-Borki opracowaną przez CEWOK.  Program przewidywał gazyfikację całej gminy, zarówno na cele komunalno-bytowe jak i ogrzewnicze. Jednak wobec sytuacji ekonomicznej i w obecnych warunkach  realizacja przyjętego programu została zweryfikowana  i dostosowana do aktualnych  potrzeb, i możliwości  realizacyjnych przy zachowaniu podstawowych kierunków rozwoju.  Realna stała się gazyfikacja miejscowości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Ostrołęki, w oparciu o miejską stację redukcyjno-pomiarową I0 „ Otok”. Stacja ta pozwala na pokrycie potrzeb odbiorców na obszarze Ostrołęki związanych z zapotrzebowaniem na paliwo gazowe, oraz posiada rezerwy przepustowości. Wstępnie skorygowany program opracowanej wcześniej koncepcji ustalił realny zakres gazyfikacji gminy, który w pierwszym etapie obejmie miejscowość Olszewo-Borki. Został wykonany projekt sieci gazowej z punktem poboru gazu z wyżej wymienionej stacji.  W bieżącym roku przewiduje się dostawę gazu do wsi Olszewo-Borki, w której występują największe potencjalne potrzeby gazowe w gminie. Wymagało to będzie  budowy gazociągu długości ok. 5 km. Doprowadzenie i rozprowadzenie gazu na terenie wsi odbywać się będzie za pomocą gazociągów średniego ciśnienia wykonanych z PE. Obecnie zgłosiło się ok.200 odbiorców wnioskujących o podłączenie do gazu po jego doprowadzeniu do wsi.

Schemat rozprowadzenia projektowanej sieci gazowej na terenie wsi Olszewo-Borki załączono poniżej na stronie 55, a schemat projektowanej trasy gazociągów ze stacji redukcyjnej „ Otok”  przedstawia rysunek  rys. Nr 2.

Aktualnie gaz jest użytkowany przez odbiorców komunalnych do celów grzewczych i grzania ciepłej wody oraz do przygotowania posiłków. Odbiorcy w liczbie ok. 40 w gminie, w miejscowości Zabrodzie (6 odb.), Podrężewo (24 odb.) i os. domków jednorodzinnych przy ul. Marsowej  (10 odb.) to gospodarstwa domowe oraz piekarnia o  łącznym zużyciu gazu ok.100 tys.Nm3 /rok.

9.2. Rozwój systemu gazowego Gminy Olszewo-Borki.

Znaczna większość miejscowości na swoim terenie nie ma gazu przewodowego, jedynie do kilku wsi w sąsiedztwie m Ostrołęki  dochodzi sieć gazowa.

W niniejszym opracowaniu przyjęto, że dalszy rozwój gazyfikacji gminy Olszewo-Borki będzie następował sukcesywnie w oparciu o poniższe założenia.

Docelowo przyjęto, że sieci gazowe będą mogły obejmować te miejscowości gminy, w których ilość odbiorców będzie uzasadniała budowę sieci. Przyjmuje się, że wszyscy nowi odbiorcy będą odbierać gaz na cele ogrzewnicze, gdyż budowa sieci dla pokrywania samych potrzeb bytowych byłaby mało opłacalna. Podłączenie odbiorców na obszarze gminy będzie się odbywało  na zasadach określonych w rozporządzeniu przyłączeniowym do ustawy Prawo energetyczne. Odbiorcy, którzy w międzyczasie będą się zasilać z innych źródeł np. gazem płynnym, będą mogli być przejmowani przez sieć gazową, w miarę jej rozwoju. Zakłada się, że pozostaną enklawy obszarów o zabudowie rozproszonej lub o małej intensywności zabudowy i odizolowanym położeniu gdzie powstaną źródła indywidualne wykorzystujące olej, gaz płynny, energię elektryczną, biomasę. Główne tereny budownictwa mieszkaniowego przewidziano we wschodniej części gminy w miejscowościach sąsiadujących z m Ostrołęka jak: Antonie, Zabrodzie, Drężewo, Kruki i Olszewo-Borki, a także w Nowej Wsi, i tam należałoby przewidywać odpowiedni rozwój sieci gazowej. Sieci przyłączeniowe na obszarach wsi, powinny być realizowane w oparciu o zgłoszenia odbiorców z uwzględnieniem przewidywanego rozwoju przy koordynacji z gminą.

Polityka przestrzenna gminy powinna zmierzać do tego żeby nowe budownictwo było realizowane w sposób grupowy, a kolejność zabudowy ułatwiała naturalny rozwój sieci gazowej w poszczególnych miejscowościach.

W pierwszej kolejności będą realizowane sieci do odbiorców już istniejących lub powstających w sposób zorganizowany zapewniający dostateczną wielkość odbioru. Pojedynczy odbiorcy w rejonach odległych od sieci będą mogli być ogrzewani gazem płynnym, energią elektryczną, lub innymi paliwami. Odbiorcy ci będą stanowili potencjalny rynek dla gazu przewodowego w wypadku doprowadzenia go w dalszej przyszłości. Dotyczyć to będzie również istniejących obiektów obecnie ogrzewanych piecami.

Okres realizacji gazyfikacji Gminy będzie zależał od wielkości i koncentracji zapotrzebowania na gaz, które jest głównym kryterium ekonomicznej opłacalności budowy sieci gazowej, oraz od możliwości i warunków sfinansowania tej budowy.

Gazyfikacja gminy Olszewo-Borki dałaby następujące korzyści:

- pozwoliłaby zmniejszyć koszty ogrzewania dzięki zastąpieniu gazem sieciowym oleju opałowego i gazu płynnego, oraz węgla spalanego w nisko sprawnych kotłach i piecach

- obniżeniu kosztów przygotowania posiłków i innych dzięki zastąpieniu gazu płynnego

- ograniczając zużycie węgla poprawiłoby się warunki ochrony atmosfery, zmniejszyłoby się emisje zanieczyszczeń w tym głównie tzw. niską emisję oraz CO2.

### Poprawa jakości powietrza jest ważnym celem polityki regionalnej Unii Europejskiej i będzie wspomagana finansowo z różnych funduszy pomocowych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wypadku uzyskania środków pomocowych dalsza realizacja gazyfikacji gminy  mogłaby nastąpić ok. 2010r. Dostawa gazu ziemnego do innych rejonów gminy Olszewo-Borki  w znacznym stopniu uzależniona będzie od zapewnienia odpowiedniego zapotrzebowania na gaz i wymagała będzie budowy magistrali wysokiego ciśnienia od strony Ostrołęki oraz stacji redukcyjno-pomiarowej I0. Dlatego też konieczna będzie  aktualizacja wspomnianej koncepcji gazyfikacji gminy lub opracowanie nowego programu uwzględniających  zamierzenia i koszty budowy sieci gazowych w oparciu o rozeznanie wielkości potrzeb na terenie gminy.

Przyjęto, że w II etapie  gazyfikacji gminy tj. po 2010r. odcinki gazociągu byłyby realizowane w rejon największych skupisk zabudowy, o stosunkowo niedużym wskaźniku długości sieci na 1 odbiorcę w gminie tj. do miejscowości Antonie, Kruki,  Nowa Wieś, Drężewo, Grabowo a następnie sieć rozdzielcza średniego ciśnienia będzie rozprowadzana do odbiorców.

9.3. Prognoza zapotrzebowania gazu.

Perspektywiczne zużycie gazu sieciowego określono uwzględniając sukcesywne zastępowanie ogrzewania węglowego, olejowego i ogrzewania gazem płynnym w budownictwie istniejącym w miarę rozwoju sieci gazowej i modernizacji starego budownictwa oraz potrzeb związanych z rozwojem gminy. Założono, że ok. 80% nowej zabudowy powstanie na terenach miejscowości: Olszewo-Borki, Drężewo, Zabrodzie, Kruki, Nowa Wieś i Antonie  wskazanych między innymi w „Studium...” jako obszary dla realizacji głównie zabudowy mieszkaniowej z możliwością lokalizacji usług i drobnych zakładów nieuciążliwych dla środowiska, a niezbędnych dla obsługi ludności. Przewiduje się, że tereny te (częściowo już podzielone już na działki) skupione wokół zurbanizowanych wcześniej obszarów,  będą rozwijać się najbardziej. Z uwagi na rozwojowy charakter tego rejonu zakłada się rozszerzenia  zasięgu gazu, gdyż trzeba  również tu spodziewać się znacznego przyrostu potrzeb gazowych w prognozie do 2020r.

Jak wspomniano wyżej  na obszarze gminy rozwinięta jest dystrybucja gazu propan-butan dla potrzeb przygotowania posiłków,  ok.1870 mieszkań zamieszkałych na stałe posiada kuchenki na gaz płynny.

W okresie do 2020r. dla określenia docelowego zapotrzebowania gazu założono gazyfikację ok. 90 % gospodarstw  w wyżej wymienionych wsiach w zakresie przygotowania posiłków, ciepłej wody i ogrzewania budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego, istniejącego już i nowego, oraz na  cele produkcyjno-usługowe - 20% ogólnego zapotrzebowania.

Prognozę zużycia gazu oszacowano przyjmując dwa etapy gazyfikacji gminy Olszewo-Borki:

etap I – do 2010r. rozwój gazyfikacji obejmie podstawowym zasięgiem tylko miejscowość Olszewo-Borki

etap II – do 2020r. rozszerzenie zasięgu i budowa sieci gazowej do wsi nie zgazyfikowanych lub w nieznacznym stopniu, oraz podłączanie nowych odbiorców (Antonie, Zabrodzie, Kruki, Drężewo, Grabowo, Nowa Wieś, Olszewo-Borki)

Przyjęto następujące wskaźniki zużycia gazu :

standard I    -  150 Nm3/odbiorcę rocznie – przygotowanie posiłków ( PP ). Z uwagi na rozpowszechnianie się przyborów elektrycznych jak czajniki i kuchnie elektryczne, przyjęto standard I0 średnio w wysokości 120 m3/rok.

standard II   -   120 + 300 Nm3/odbiorcę rocznie – przygotowanie posiłków i grzanie wody ( PP + c.w.u. ).

Oba powyższe wskaźniki są niższe  od dawniej przyjmowanych gdyż uwzględniają wzrost stosowania przyborów elektrycznych oraz poprawę sprawności urządzeń gazowych.

Wskaźniki te odpowiadają przyjmowanym ostatnio przez Gazoprojekt Wrocław S.A.

- ogrzewanie domów jednorodzinnych - 2000 Nm3/odbiorcę rocznie

- usługi i handel ok. 20% potrzeb komunalnych

- przemysł i działalność gospodarcza ok. 0,1 MW/ ha

Dla powyższych założeń prognozowane zapotrzebowanie  gazu sieciowego zostało obliczone dla potencjalnych odbiorców istniejących, przewidywanego przyrostu potrzeb odbiorców projektowanych i przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Zapotrzebowanie gazu ( tys. Nm3 ) |
| --- | --- |
|  | Wariant stabilizacji | Wariant rozwoju |
|  | 2010r. | 2020r. | 2010r. | 2020r. |
| Istniejący odbiorcy zasilani i przewidziani do zasilania w gaz: budownictwo jednorodzinne cele bytowo komunalne ( standard II ) cele grzewcze obiekty użyt. publicz., usługi, handel | 150 800 200 | 550 2700 600 | 150 800 200 | 550 2700 600 |
| Projektowane, nowo realizowane budownictwo jednorodzinne cele bytowo – komunalne ( standard II ) cele grzewcze | 15 70 | 160 750 | 30 150 | 300 1500 |
| Usługi, handel, turystyka | 20 | 180 | 35 | 360 |
| Ogółem gmina | 1255 | 4940 | 1365 | 6010 |

Przedstawiony rozwój systemu gazowego określono przy założeniu, że sieć gazowa jest  jednym z głównych i dominujących źródeł zaopatrzenia w ciepło na cele ogrzewnicze i bytowe z uwagi na swoje zalety ekonomiczne i ekologiczne.

Prognoza ilościowa zapotrzebowania gazu przedstawiona powyżej została określona dla dwóch wariantów: tzw. wariantu stabilizacji przewidującego umiarkowanego rozwój w rozpatrywanym okresie do 2020r wg  trendu dotychczasowego – średni przyrost mieszkań w gminie ok. 35 w roku oraz tzw. wariantu rozwoju - optymistycznego przewidującego w 2020r. budowę ok. 70 domków/rok.

W oparciu o bilanse potrzeb w rozpatrywanym okresie związanym z rozwojem gminy i założeniem przewidującym w pierwszym etapie ( do 2010r.) podstawowy zasięg sieci gazowej do wsi Olszewo-Borki, charakteryzującej się obecnie dużym skupieniem zabudowy, perspektywiczne zapotrzebowanie gazu szacunkowo oceniono na ok. 1,3 mln. Nm3/rok w wariancie stabilizacji i  ok.1,4 mln. Nm3/rok w wariancie prognozowanego rozwoju. Rzeczywisty wzrost potrzeb gazowych będzie zależny od zgłoszeń odbiorców i rozwoju systemu sieciowego.

Odpowiednio zapotrzebowanie gazu w 2020r. wyniosłoby w mln. Nm3 :

wariant stabilizacji – ok.4,9 mln Nm3/rok

wariant rozwoju – optymistyczny – 6,0 mln Nm3/rok

Zapotrzebowanie to należy traktować jako prognozę potencjalną docelowo.

Bardziej realistyczny wydaje się wariant stabilizacji - umiarkowany, ale możliwe będzie dodatkowe przyśpieszenie rozwoju od ok. 2010. związane z realizacją zabudowy mieszkaniowej, ofert dotyczących obiektów usługowych, działalności gospodarczej i rekreacyjnej co będzie też miało wpływ na zapotrzebowanie gazu.

Realizacja rurociągów, oraz sieci rozgałęźnych powinna być na bieżąco dostosowywana w planach sieci do krótkoterminowych prognoz opartych o rzeczywiste wielkości budownictwa.

Rys. Schemat rozprowadzenia sieci gazowej na terenie wsi Olszewo-Borki

- ŹRÓDŁA ODNAWIALNE.

Rozwój energetyki światowej oraz krajowej zakłada wzrost wykorzystania energii odnawialnej w pokrywaniu potrzeb energetycznych, w tym cieplnych.

Podstawowymi dokumentami w tym zakresie są Założenia polityki energetycznej Polski do 2020r przyjęte przez Radę Ministrów w dn. 22.02.2000r oraz Strategia rozwoju energetyki odnawialnej przyjęta we wrześniu 2000r. Ocena realizacji i korekta tych założeń została dokonana przez Radę Ministrów w dn. 02.04.2002r.

Przewiduje się, że udział energetyki odnawialnej w skali kraju osiągnie 7,5% w 2010r i 12% udział do 2020r. Realizacja tego celu będzie wiązała się z koniecznością działań wspierających takich jak: inwestowanie w badania, zwolnienia podatkowe, gwarantowane ceny energii, subsydia inwestycyjne itp. Przewiduje się również wdrażanie rozwiązań wykorzystywanych w Unii Europejskiej oraz wykorzystywanie środków pomocowych Unii.

Do źródeł energii odnawialnych zalicza się:

energię geotermalną

energię słoneczną

energię wiatrową

energię z biomasy i biogazu

energię wodną

W warunkach Gminy Olszewo-Borki w oparciu o dotychczasowy stan techniki można stwierdzić, że możliwości wykorzystania różnych rodzajów energii odnawialnej są ograniczone, tym niemniej zakładając rozwój techniki oraz relacji ekonomicznych przyjęto, że w rozpatrywanym okresie  nastąpi stopniowy rozwój wykorzystania energii odnawialnej, wstępnie założono  ok. 5% zapotrzebowania ciepła do 2010r. i ok.8% do 2020%. Wielkość ta ma charakter prognostyczny i należy ją traktować jako otwartą gdyż wydaje się, że w przyszłości różne warunki ekonomiczne i środowiskowe będą działać  w kierunku wzrostu tego udziału.

Dla warunków gminy trzeba również przewidywać wykorzystanie tych możliwości i wspieranie ich rozwoju. Zakłada się, że w początkowym okresie wzrastać będzie przede wszystkim energetyczne wykorzystanie biomasy jak np. odpadów drzewnych, słomy  itp.

Obecnie wykorzystuje się drewno i jego odpady do celów opałowych głównie w budynkach z ogrzewaniem piecowym oraz do ogrzewania obiektów gospodarstw i celów gospodarczych.

Paliwem przyszłościowym może być słoma, której zasoby w kraju ocenia się na ok.25 mln. ton co jest równoważne ok. 12,5 mln. ton węgla. Wartości opałowe produktów biomasy na tle paliw konwencjonalnych wynoszą: słoma żółta 14,3 MJ/kg, słoma szara 15,2 MJ/kg, drewno odpadowe 13 MJ/kg  co stanowi średnio ok. 57 % wartości opałowej węgla. Można powiedzieć, że najpoważniejszym źródłem biomasy jako źródła energii odnawialnej w Polsce są odpady drzewne i słoma. Zrealizowano już szereg kotłowni na słomę i przewiduje się dalszy rozwój ich budowy. Produkowane są też małe kotły na słomę o mocy 50 – 60 kW dla gospodarstw wiejskich np. przez Energomontaż w Gdańsku.

Stwierdzić należy, że wykorzystanie słomy jako paliwa energetycznego  niesie za sobą poważne korzyści, a mianowicie:

- obniża zużycie paliw kopalnych, a co z tego wynika również zmniejsza emisje do atmosfery związków siarki i azotu oraz gazów cieplarnianych

- zwiększa dochody sektora rolniczego

Obecnie wykorzystanie energii odnawialnej jest niewielkie, jak wspomniano spalane jest drewno w gospodarstwach domowych, w miejscowości Nowa Wieś, w szkole zmodernizowano kotłownię instalując piec na drewno. Wykorzystanie biomas ma charakter proekologiczny przy obniżeniu kosztów ogrzewania, a więc byłoby korzystne dla rolników dysponujących odpowiednimi zasobami.

Źródłem energii odnawialnej  może być energia słoneczna stosowana w budownictwie indywidualnym np. dla pokrywania w lecie potrzeb ciepłej wody, a także w sezonie ogrzewniczym przy współpracy z innym paliwem (gaz, energia elektryczna, olej itp.)

Już dziś część odbiorców może zainstalować kolektory słoneczne dla pokrywania potrzeb ciepłej wody.

Rozwój wykorzystania energii słonecznej będzie związany ze wzrostem cen paliw kopalnych.

Do tego dojdzie postęp technologiczny w rozwiązaniach kolektorów fototermicznych przetwarzających energię słoneczną w energię cieplną, a także w ogniwach fotowoltaicznych przetwarzających energię słoneczną w energię elektryczną.

Wykorzystanie kolektorów fototermicznych dla ogrzewania i ciepłej wody pozwala pokryć ok. 50% potrzeb, o tyle zmniejszając zużycie gazu lub oleju. W okresie letnim taka instalacja (c.o. + c.w.) mogłaby pokrywać potrzeby ciepłej wody.

Odpowiednie instalacje produkowane są przez firmy zagraniczne Paradigma, Solakart, Viessman  a także przez krajowe (nieco tańsze) – Aparel, Emaru, Hewalex, Polska Ekologia. Firm sprzedających systemy słoneczne w różnych technologiach i zróżnicowanych cenowo jest kilkadziesiąt.

Instalacje fotowoltaiczne są kosztowne i jak na razie nie są konkurencyjne do tradycyjnych źródeł energii.

Są one wykorzystywane tam gdzie nie ma sieci elektroenergetycznych np. do oświetlenia znaków na autostradach, zasilania awaryjnych telefonów itp.

W przyszłości mogą powstać systemy pokrywające potrzeby własne, w postaci okładzin ściennych i dachowych.

Energia słoneczna jest najczystszym ekologicznie rodzajem energii odnawialnej o praktycznie nieograniczonych zasobach.

Dużym potencjalnym źródłem energii odnawialnej jest też energia geotermalna, która w najbliższej przyszłości może odegrać znaczącą  rolę w lokalnych bilansach energetycznych.

Obszary występowania wód geotermalnych z najkorzystniejszymi warunkami wykorzystania na Niżu Polskim pokazują załączone mapki. Ponadto korzystne warunki występują na południu kraju w pasie górskim.

Na rysunku pokazano też mapę temperatur w stropie utworów jury dolnej na Niżu Polskim.

Najkorzystniejsze warunki występują w pasie z północnego zachodu w kierunku południowo - wschodnim.

Obecnie w Polsce funkcjonują zakłady geotermalne:

- w Pyrzycach – o mocy ok. 20 MW

- w Mszczonowie – o mocy ok. 12 MW

oraz najnowocześniejsza w Bańskiej Niżnej k/ Zakopanego.

Rozpatruje się budowę w Skierniewicach, Żyrardowie, Sochaczewie, oraz w rejonie tatrzańskim i w Sudetach. Zrealizowano ciepłownię geotermalną w Stargardzie Szczecińskim o mocy 15 MW na wodzie geotermalnej o temp. 900C na głębokości 2500m.

W rejonie gminy Olszewo-Borki wody geotermalne na głębokości 2000 m mają temperaturę ok.500 C, co ogranicza efektywność wykorzystania ciepła tych wód do ogrzewania. W związku z tym nie przewiduje się wykorzystania  ciepła geotermalnego dla ciepłownictwa w gminie.

Poza geotermią i kolektorami słonecznymi mogą być również wykorzystywane indywidualne pompy cieplne, użytkujące energię wód podskórnych, lub ciepło ziemi. Odpowiednie urządzenia są produkowane i mogą być stosowane indywidualnie w domach jednorodzinnych. W bilansie potrzeb gminy ich udział nie będzie ważący.

W odniesieniu do energii wiatru (głównie chodzi o tereny nadmorskie, górskie, wielkie obszary z dużą cyrkulacją powietrza) gdzie minimalna prędkość wiatru powinna wynosić 5,0 m/s opłacalne jest budowanie siłowni wiatrowych. Z uwagi na znaczną ilość obszarów odsłoniętych, a także fakt, że teren gminy jest nieznacznie wyniesiony, możliwe byłoby zastosowanie indywidualnych siłowni wiatrowych  do napędu różnych urządzeń mechanicznych pracujących w rolnictwie, pomp wodnych itp. lub do zasilania w energię elektryczną domów, szklarni itp. Odpowiednie konstrukcje dostosowane do małych prędkości wiatru ok. 4m/sek są opracowywane i udoskonalane między innymi w ART W Olsztynie. Mogą one znaleźć zastosowanie w większych gospodarstwach np. do nawadniania.

Odnośnie odpadów, obecnie gmina  nie posiada własnego wysypiska odpadów stałych, wywóz odbywa się na składowisko odpadów komunalnych w Ostrołęce  w formie zorganizowanej lub indywidualnie. Szacuje się, że na terenie gminy powstaje rocznie

ok. 800  Mg  odpadów.

Mówiąc o spalaniu odpadów mamy na myśli kotłownię lub elektrociepłownię, w której dokonuje się, po wcześniejszej selekcji odpadów komunalnych, ich spalanie w warunkach ekologicznych, tzn. z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. Instalacje takie pracują w  wielu krajach europejskich, jednakże opłacalność takiego przedsięwzięcia wiąże się ściśle  z ilością odpadów przeznaczonych do utylizacji. Stąd o zasadności budowy takiego przedsięwzięcia można mówić w przypadku dużych aglomeracji miejskich, tam gdzie w rachubę wchodzą dziesiątki tysięcy i więcej ton odpadów rocznie. Takie źródło odpadów, jakim jest gmina nie zapewni wystarczającej ilości paliwa uzasadniającej celowość rozpatrywania budowy spalania odpadów.

Zwiększenie udziału energii odnawialnej i ograniczenie zużycia węgla zastępując go gazem, będą miały istotny wpływ na ochronę środowiska przyrodniczego zgodnie z polityką energetyczną Państwa.

Wykorzystanie możliwości energii odnawialnej w szczególności słonecznej i ciepła ziemi ma perspektywy rozwojowe, ze względu na zalety ekologiczne. Pozwoli to również w pewnym stopniu zróżnicować źródła zaopatrzenia w energię.

Reasumując w rozpatrywanym okresie do 2020r. przewiduje się umiarkowany wzrost wykorzystania energii odnawialnej, głównie przez spalanie drewna i biomasy. Ponadto, zasobniejsi właściciele domów indywidualnych mogą zainstalować baterie słoneczne dla podgrzewu ciepłej wody gospodarczej, ewentualnie dla basenów kąpielowych itp. Większe gospodarstwa będą mogły wykorzystywać siłownie wiatrowe.

W związku z rozwojem techniki i wzrostem cen paliw kopalnych należy spodziewać się dynamiczniejszego wzrostu energii odnawialnej w okresie późniejszym.

rys

rys

11. WSPÓŁPRACA Z INNYMI GMINAMI.

Z gminą Olszewo-Borki sąsiadują następujące gminy: w powiecie ostrołęckim gminy Rzekuń, Baranowo, Goworowo, Lelis, i m. Ostrołęka, a w powiecie makowskim Sypniewo, Młynarze i Krasnosielc.

W zakresie systemów energetycznych sytuacja jest następująca:

na terenie gminy nie występuje system ciepłowniczy, potrzeby cieplne odbiorców  pokrywane są ze źródeł indywidualnych ( w większości są to kotłownie indywidualne opalane węglem, olejem, gazem płynnym, w nieznacznych ilościach gazem przewodowym,  a w części kuchnie i piece kaflowe), nie stwarza  to więc żadnych powiązań  z graniczącymi gminami.  Odbiorcy zaopatrują się w paliwa i energię w sposób indywidualny jeżeli chodzi o węgiel, drewno, olej lub gaz płynny oraz w oparciu o indywidualne umowy o dostawę takich czynników jak gaz sieciowy czy energia elektryczna.

W tej sytuacji w zakresie zaopatrzenia w ciepło nie występuje potrzeba instytucjonalnej współpracy między gminnej.

Systemy: gazowy i elektroenergetyczny mają charakter regionalny i ponad regionalny, są zarządzane i eksploatowane przez przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe, które planują i realizują zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz na obszarze swojego działania w uzgodnieniu  z władzami lokalnymi.

Gmina dotychczas w nieznacznym stopniu została zgazyfikowana. Planowaniem rozwoju i inwestycjami sieciowymi zajmują się Mazowieckie Okręgowe Zakłady Gazownicze w Warszawie, Oddział Gazownia Białostocka i Rozdzielnia Gazu w Ostrołęce.

Podstawą planowania inwestycyjnego są zgłoszenia odbiorców istniejących i nowobudowanych na terenie gminy, a ustalenia są podejmowane przy współpracy z władzami gminnymi, dla uwzględnienia potrzeb rozwojowych.

Obszar bezpośrednich związków funkcjonalnych między Gminą Olszewo-Borki, a ościennymi gminami dotyczyć może dostępności gazu ziemnego poprzez stację redukcyjno-pomiarową I0  zlokalizowaną  na terenie Ostrołęki z gazociągu przesyłowego DN 150 Ostrołęka - Myszyniec, dlatego też zawsze pożądana i pożyteczna będzie wymiana informacji w zakresie inwestycji gazowych. Potrzeba współpracy w tym zakresie byłaby uzasadniona w konkretnych wypadkach np. w związku z  przewidywaną dalszą gazyfikacją gminy z tej samej stacji redukcyjno-pomiarowej i przebiegiem gazociągu po terenach Ostrołęki.

Rejon gminy Olszewo-Borki w zakresie energii elektrycznej znajduje się w gestii  Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. Rejon Energetyczny Ostrołęka, do którego należy planowanie i realizacja sieci dla zapewnienia wszelkich potrzeb w dostawie energii elektrycznej w pełnym wymaganym zakresie dla Gminy Olszewo-Borki i dla gmin ościennych. Inwestycje w sieciach energetycznych średniego i niskiego napięcia będą realizowane przez Zakład w miarę występowania potrzeb modernizacyjnych lub budowy i rozbudowy linii niskiego napięcia do odbiorców oraz budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV w uzgodnieniu z gminą.

Zarówno eksploatacja jak i programowanie rozwoju powyższych systemów znajdują się w zakresie ich działania. Są  one zobowiązane do bezpiecznego pokrywania potrzeb bieżących oraz niezbędnej rozbudowy swoich systemów dla zabezpieczenia nowych podłączeń.

Reasumując w zakresie systemów energetycznych nie ma obecnie określonych potrzeb odnośnie wzajemnej współpracy gmin z uwagi na charakter tych systemów. Pożądana jest natomiast wymiana informacji w zakresie spraw będących na styku zainteresowań sąsiadujących gmin.

12. GŁÓWNE CELE I ZASADY POLITYKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE I JEJ          PODSTAWY PRAWNE .

Podstawowe zasady polityki energetycznej państwa zostały określone w ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami. Celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju uwzględniającego wymogi ochrony środowiska, oraz ochrona interesów odbiorców i minimalizacja kosztów przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju konkurencji, wykorzystania lokalnych zasobów energii głównie odnawialnej.

Powyższe zasady i cele przekładają się na zadania gmin, które zostały określone w Art.18 Prawa Energetycznego następująco:

- Do zadań własnych gminy w zakresie  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną   i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, dla których gmina jest zarządcą  (środki na finansowanie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych   w granicach miast na prawach powiatu, pokrywane są z budżetu państwa)

### Podstawą merytoryczną i formalną dla planów i organizacji zaopatrzenia gminy w czynniki energetyczne są założenia i plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do których  wykonania zobowiązuje gminy Prawo Energetyczne.

Zgodnie z Art.19 Projekt założeń powinien określać:

- Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe

- Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

- Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

- Zakres współpracy z innymi gminami

Projekt „Założeń....” powinien być oparty o Plany zagospodarowania przestrzennego lub odpowiednio „ Studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego”. W warunkach gmin wiejskich Założenia stanowią wystarczającą podstawę formalną i merytoryczną do spełnienia zadań gminy w zakresie zabezpieczenia potrzeb energetycznych gminy i jej bezpieczeństwa energetycznego.

Dla obszaru gminy objętego  „ Założeniami ...” realizację inwestycji sieciowych i podłączeń odbiorców zapewniają przedsiębiorstwa energetyczne zgodnie z Art.7 Prawa Energetycznego.

Przedsiębiorstwa energetyczne zgodnie z Art.16 sporządzają swoje plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania paliw i energii uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań na okres nie krótszy niż 3 lata.

W warunkach gmin wiejskich plany przedsiębiorstw uwzględniające plan rozwoju gminy oraz zgłoszenia odbiorców,  są wystarczające dla zapewnienia pokrycia potrzeb i nie ma potrzeby wykonywania Planu zaopatrzenia gminy w czynniki energetyczne zgodnie z Art.20 Prawa Energetycznego.

13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.

- Podstawowe cele i zakres Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zostały określone w ustawie Prawo Energetyczne i są następujące zgodnie z Art. 19. :

- ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i gazu

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

- zakres współpracy z innymi gminami

Powyższe wymagania zostały w Założeniach wypełnione.

- Niniejszy projekt założeń spełnia podstawowe zasady określone w Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020r. , przyjęte przez Radę Ministrów w dn. 23 lutego 2000r. wraz z oceną realizacji i korektą tych założeń przyjętą przez Radę Ministrów

w dn. 2 kwietnia 2002r.

Do nich należą:

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przy pokryciu potrzeb w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony

- poprawa warunków środowiska naturalnego, w tym wypadku rozwój systemu gazowego

i wykorzystanie paliw ekologicznych oraz przewidywana sukcesywna likwidacja pieców i pozostałych indywidualnych kotłowni węglowych.

- restrukturyzacja bilansu paliwowego przewidująca zwiększenie udziału źródeł i paliw ekologicznych, w tym wypadku zastępowanie węgla na rzecz gazu ziemnego i płynnego, oleju opałowego oraz energii elektrycznej i odnawialnej

- racjonalizacja zużycia energii; drogą modernizacji urządzeń, termorenowacji budownictwa, itp.

- wprowadzanie nowoczesnych, bardziej sprawnych urządzeń energetycznych, zmniejszających zużycie paliw

- wzrost udziału energii odnawialnej w zakresie dostosowanym do warunków gminy przez wykorzystanie odpadów drzewnych, słomy, innych rodzajów biomasy, oraz energii słonecznej.

- Realizacja zabezpieczenia potrzeb energetycznych gminy Olszewo-Borki w zakresie  energii elektrycznej i gazu, obejmująca modernizację i rozwój poszczególnych systemów energetycznych leży w gestii poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych.

Można stwierdzić, że potencjalne możliwości i zamierzenia rozwojowe poszczególnych przedsiębiorstw pozwalają zabezpieczyć potrzeby energetyczne gminy, oraz zapewnić jego bezpieczeństwo energetyczne w okresie docelowym.

Dotyczy to zabezpieczenia potrzeb energetycznych przez Zakład Energetyczny  S.A. Warszawa –Teren S.A. – Rejon Energetyczny Ostrołęka.

Odbiorcy, którzy swoje potrzeby cieplne pokrywają z własnych źródeł opalanych węglem, gazem płynnym, olejem, biomasą itp. zapewniają zaopatrzenie w paliwa we własnym zakresie. Odbiorcy ci mają charakter rozproszony i nie tworzą obecnie odrębnego systemu.

- Do ważniejszych zadań Urzędu Gminy Olszewo-Borki należałoby:

- w ramach planów zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych koordynowanie rozwoju poszczególnych rejonów z rozwojem systemów energetycznych dla racjonalnego zasilania ich w energię elektryczną i gaz. Zakłada się, że zaopatrzenie w energię elektryczną będzie zapewnione dla  wszystkich odbiorców. Gaz sieciowy  będzie natomiast doprowadzony do skupisk odbiorców  zapewniających  ekonomiczną celowość ich zasilania. Odbiorcy rozproszeni, peryferyjnie położeni na terenie gminy będą mogli być zasilani  w ciepło ze źródeł własnych, gazem płynnym, olejem, energią elektryczną itp. według własnego wyboru

- inicjowanie i wspomaganie opracowania i realizacji programów likwidacji tzw. niskiej emisji tj. pieców i indywidualnych kotłowni węglowych na rzecz gazu i innych źródeł ekologicznych. drogą ulg podatkowych, dotacji, pożyczek, organizowania środków pomocowych itp.

- wspieranie stosowania nowoczesnych źródeł ciepła odnawialnych wykorzystujących paliwa lokalne jak: drewno,  słomę oraz energię słoneczną

- uzgadnianie między gminne rozwoju systemu o zakresie regionalnym, głównie gazowego.

- Podstawą dla określenia przedstawionej w Założeniach prognozy potrzeb energetycznych są opracowania urbanistyczne dotyczące kierunków rozwoju gminy Olszewo-Borki:

- „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego część I i II ” uchwalone w 2002r.

-	„ Strategia rozwoju gminy  na lata 2000-2010r.”

Prognozy potrzeb energetycznych określono dla dwóch wariantów: stabilizacji zakładającego rozwój  mieszkalnictwa na dotychczasowym poziomie około

35 budynków / rok i prognozowanego rozwoju przy założeniu budowy ok.75 nowych budynków rocznie (na nowych terenach wyznaczonych w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i jako zabudowa odtworzeniowa) oraz rozwoju działalności produkcyjnej wynikającego z możliwości stworzonych przez przystąpienie do Unii Europejskiej.

- Bilans potrzeb cieplnych gminy Olszewo-Borki określony w opracowaniu z uwzględnieniem racjonalizacji zużycia i zamierzeń rozwojowych przedstawia się  następująco w wariantach:

|  | Wariant stabilizacji | Wariant rozwoju |
| --- | --- | --- |
| obecnie | 25,2 MW | 25,2 MW |
| 2010r, | 26,9 MW | 28,9 MW |
| 2020r. | 28,0MW | 32,5 MW |

W perspektywie,  dla większych miejscowości źródłem zaopatrzenia w ciepło może być system gazowy  po jego dalszym doprowadzeniu na teren gminy,  z mniejszym udziałem gazu płynnego, oleju opałowego, energii elektrycznej i innych paliw. Ciepło z gazu jest jednym z tańszych jak to pokazano w obliczeniach porównawczych. Kotłownie i piece węglowe powinny być sukcesywnie przestawiane na gaz ziemny ze względów ekologicznych i ekonomicznych. Efekty te pozwoliłyby uzasadnić uzyskanie środków pomocowych Unii Europejskiej na budowę sieci gazowej.

W perspektywie docelowej szacuje się zużycie gazu do ok. 4,9(6,0 mln. Nm3/rok.

System elektroenergetyczny gminy Olszewo-Borki jest zasilany systemem sieci 15 kV z dwóch stacji  110/15 kV :  GPZ Pomian, GPZ Ostrołęka Goworki. Sieć energetyczna SN 15 kV wyprowadzona z powyższych GPZ – ów zasila stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/0,4 kV znajdujące się na obszarze gminy. Docelowo przewiduje się wzrost obciążenia w dwóch wariantach:

- w 2010r.

w wariancie ( 1, 2 )  stabilizacji             - 3,8 MW

w wariancie ( 1, 2 )  rozwoju	       - 4,1 MW

- w 2020r.

w wariancie  stabilizacji 	           1 - 4,9 MW

2 - 6,1 MW

w wariancie rozwoju	           1 - 5,2 MW

2 - 6,5 MW

10.	Istniejący system zasilania gminy Olszewo-Borki w energię elektryczną w pełni zaspokaja obecne potrzeby energetyczne.

W przyszłości przy zachowaniu odpowiedniej niezawodności zasilania i rezerwy, każde dodatkowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej realizowane będzie poprzez modernizację istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV ( wymiana transformatorów ) lub budowę nowych stacji 15/0,4 kV z podłączeniem do istniejącego układu sieci 15 kV w zależności od lokalizacji nowych odbiorców. Realizacja i finansowanie systemu sieciowego i podłączenie odbiorców będzie prowadzona wg zasad określonych w Art.7 Prawa Energetycznego. Niniejsze Założenia przewidują zasilanie w energię elektryczną wszystkich odbiorców na obszarze gminy.

- Zmniejszenie zużycia węgla jest możliwe już w najbliższych latach przez likwidację lub  modernizację pieców węglowych, rozwój centralnego ogrzewania, oraz stosowanie nowoczesnych kotłów  węglowych o wyższej sprawności, przystosowanych do spalania miału węglowego. Powyższe modernizacje będą opłacalne dla użytkownika dzięki zmniejszeniu zużycia drogiego węgla grubego. Drugim sposobem jest zwiększenie udziału gazu sieciowego i paliw lokalnych jak drewno i słoma itp. Ponadto w miarę rozwoju techniki należy przewidywać wykorzystanie energii  słonecznej dla pokrywania potrzeb ciepłej wody w lecie.

Wszystkie te działania miałyby proekologiczny charakter i mogłyby uzyskiwać dotacje lub korzystne kredyty z Funduszu Ochrony Środowiska.

Przewidywana częściowa restrukturyzacja zasilania w ciepło gminy Olszewo-Borki i zmniejszenie ilości źródeł węglowych na rzecz gazu w znacznym stopniu zmniejszy zanieczyszczenie atmosfery produktami spalania co przedstawiono w punkcie 7. Zmniejszenie głównych zanieczyszczeń atmosfery wyniesie średnio w roku:

pyłu o ok. 40%,  SO2 o ok. 41 %, NO2 o ok.42%.

Ogólnie można stwierdzić, że ze strony zaopatrzenia gminy w energię, obecnie i w perspektywie nie ma zagrożenia środowiska, natomiast będzie następować sukcesywna poprawa w miarę rozwoju gazyfikacji gminy i likwidacji źródeł węglowych.

14. Niniejsze założenia stanowią wystarczającą podstawę dla realizacji i finansowania podłączeń sieciowych ( energii elektrycznej i gazu ) zgodnie z Art.7 Ustawy Prawo Energetyczne w oparciu o krótkoterminowe  plany przedsiębiorstw energetycznych.