Nr sprawy ROSO.271.3.2014

Załącznik nr 2

Wymagania minimalne dla średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.

| WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- |
| PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| Podwozie samochodu 4x4 z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 15000kg |  |
| Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem, - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia |  |
| Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwić podawanie komunikatów słownych. |  |
| Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu. |  |
| Maksymalna wysokość całkowita pojazdu, Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu). Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,95 m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | - 3400 mm - nie wyżej niż 1950 mm od poziomu terenu |
| Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w: - oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku. |  |
| Fotele: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia |  |
| Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne – komplet). |  |
| Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego – jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
| Prześwit – podać konkretną wartość dla najniższego punktu podwozia pod osiami. | min. 300 mm |
| Kąt natarcia i zajścia – podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. | nie mniejszy niż 350 |
| Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu | min. 3% |
| Kolorystyka: - elementy podwozia – czarne, - błotniki i zderzaki – białe - kabina, zabudowa – RAL 3000 |  |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe – przewożone w pojeździe (do uzgodnienia podczas zamówienia) |  |
| ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych antykorozyjnie |  |
| Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym |  |
| Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |  |
| Drabina do wejścia na dach |  |
| Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgi i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie: - główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy |  |
| Pojazd powinien posiadać oświetlenia pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności |  |
| Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze |  |
| Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach |  |
| Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza |  |
| Zbiornik wody wykonany ze stali zabezpieczony antykorozyjnie. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny | pojemność minimum 2,0 m3 |
| Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu | pojemność minimum 10% pojemności zbiornika wody |
| Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi |  |
| Autopompa jednozakresowa | wyd. min. 1600 dm3/min ciśnieniu 0,8 Mpa i głębokości ssania 1,5m |
| Działko wodno – pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający | Wydajność działka: 800 do 1600 dm3/min |
| Układ wodno – pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m |  |
| Samochód musi być wyposażony w linie szybkiego natarcia o długości węża min. 30 m na zwijadle |  |
| Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, korbę umożliwiającą zwijanie węża. (Dopuszcza się inny napęd bębna zwijadła, np. elektryczny, pneumatyczny). |  |
| Autopompa musi umożliwiać podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z boków pojazdu, - linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowgo |  |
| Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5m w czasie do 30sek., - z głębokości 7,5m w czasie do 60 sek., |  |
| W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolono – sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, -wyłącznik silnika pojazdu. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno – pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |
| Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
| Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. |  |
| Wszystkie elementy układu pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów |  |
| Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów |  |
| Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantując bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| Układ zraszaczy – min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy. |  |
| OGÓLNE: |  |
| Pisemna gwarancja minimum 12 miesięcy |  |
| Usługa montażu sprzętu przeciwpożarniczego, dostarczonego przez zamawiającego, w cenie zakupu pojazdu |  |